建设项目环境影响报告表

# （公示本）

项目名称： 松潘县小河乡丰河村韩家沟泥石流治理工程

建设单位(盖章)：         松潘县自然资源局

编制日期：2020年07月

国家生态环境部  制

# 四川省生态环境厅 印

# 《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价资质的单位编制。

1. 项目名称—指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2. 建设地点—指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止终点。

3. 行业类别—按国标填写。

4. 总投资—指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标—指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议—给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见—由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，不填。

8. 审批意见—由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况                                  (表一)

| 项目名称 | 松潘县小河乡丰河村韩家沟泥石流治理工程 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 松潘县自然资源局 |
| 法人代表 | 王亮 | 联系人 | 余海波 |
| 通讯地址 | 松潘县进安镇北街 |
| 联系电话 | 13548397983 | 传真 |  | 邮政编码 | 623300 |
| 建设地点 | 松潘县小河乡丰河村（E104.135725982°，N32.592891982°） |
| 立项审批部 门 | 松潘县发展和改革局 | 批准文号 | 松发改行审[2020] 4号 |
| 建设性质 | 新建(改扩建(技改( | 行业类别 及代码 | N7610 防洪除涝设施管理 |
| 占地面积(平方米) | 1000 | 绿化面积(平方米) | / |
| 总投资(万元) | 989.81 | 其中：环保 投资(万元) | 52 | 环保投资占总投资比例 | 5.25% |
| 评价经费(万元) | / | 预期投 产日期 | 2020年9月 |
| 一、项目由来 1.项目由来 韩家沟泥石流位于小河乡丰河村楼子坝组，松潘县的东南部，属于高山地貌形态，沟壑切割较深，韩家沟主沟长约3.55km，沟域内高程最低点高度1503m，最高点高程为3237m，相对高差1734m，沟床平均纵坡降为453.2‰。韩家沟位于涪江左岸，属于暴雨沟谷型泥石流，从发生频率看属中频泥石流，泥石流规模为中型，目前处于发展期。 韩家沟泥石流物源条件较丰富，特别是8.20泥石流发生后新增物源量较多，且沟域内地形陡峻，有利于地表降水和泥沙汇集，沟域内降水较为丰沛，水源条件丰富，泥石流易发程度为易发，但泥石流活动强度较强，危险性和危害性中等，对其进行应急治理是十分必要的。 为确保韩家沟两岸群众不受洪水威胁，保障河流两岸人民群众生命财产安全，推动松潘县地方经济的发展，在保证行洪安全的前提下，松潘县自然资源局规划设计了“松潘县小河乡丰河村韩家沟泥石流治理工程”，2020年3月4日松潘县发展和改革局出具了《关于松潘县小河乡丰河村韩家沟泥石流治理工程可研报告的批复》（松发改行审[2020] 4号，详见附件2）。建设内容为：新建1座格栅坝、排导槽及对既有干砌石排导糟进行修补、清淤和铺底。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》的要求，本项目应开展环境影响评价工作。依据生态环境部1号令《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年），拟建项目属于“四十六、水利：144防洪治涝工程”中“其他”类型，因此拟建项目应编制环境影响报告表。为此，松潘县自然资源局委托四川省新尚昇环保咨询有限公司开展拟建项目的环境影响评价工作，我单位接受委托后，立即开展了现场踏勘、资料收集及监测工作，在掌握了充分的资料数据基础上，对有关环境现状和可能产生的环境影响进行分析，编制了本项目环境影响报告表，现上报审查。 评价依据 2.1法律、法规依据及规范性文件 （1）《中华人民共和国环境保护法》，2014年修订，2015年1月1日施行； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年修订版； （3）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日修订施行；； （4）《中华人民共和国大气污染防治法》，中华人民共和国主席令第十六号，2018.10.26修订； （5）《中华人民共和国水污染防治法》，2017年8月29日修订，2018年1月1日起施行； （6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日修订； （7）《中华人民共和国水土保持法》，2011年3月1日起施行； （8）《中华人民共和国水法》，2016年7月修订； （9）《中华人民共和国土地管理法实施条例》，2018年修订； （10）《建设项目环境保护管理条例》，2017年10月1日修订实施； （11）《中华人民共和国水生野生动物保护实施条例》（2013年12月7日修订并施行）； （12）《中华人民共和国河道管理条例》，2018年修正版； （13）《重点流域水污染防治规划(2016-2020年)》； （14）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2019年本），以及《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》，生态环境部令1号； （15）《产业结构调整指导目录（2019年本）》，2020年1月1日实施； （16）《危险废物污染防治技术政策》，国家环保总局，环发[2001]199号； （17）《关于加强资源开发生态环境保护监管工作的意见》，原国家环境保护总局，环发[2004]24号，2004年2月； （18）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》，国发〔2013〕37号，以及国务院关于印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》的通知，2018年6月27日； （19）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》，国发[2015]17号； （20）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》，国发[2016]31号； （21）《关于印发<四川省生态保护红线实施意见>的通知》（川府发〔2016〕45号）； （22）《饮用水水源保护区污染防治管理规定》（2010 年 12 月 22 日修正）； 2.2技术依据 （1）《建设项目环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）； （3）《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ/T2.3-2018）； （4）《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）； （5）《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）； （6）《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2011）； （7）《水土保持综合治理技术规范》（GB/T16453.1~6-2008）； （8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/169-2018）； （9）《危险化学品重大危险源辩识》（GB18218-2009）； （10）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（2017年10月1日实施）。 2.3项目依据 （1）环评委托书（详见附件1）； （2）《关于松潘县小河乡丰河村韩家沟泥石流治理工程可研报告的批复》（松发改行审([2020]3号）（详见附件2）； （3）与项目有关的其他资料。 二、产业政策的相符性分析 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017)，拟建项目属于“水利、环境和公共设施管理业——水利管理业——防洪除涝设施管理”，行业代码为N7610。 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会制定的《产业结构调整指导目录》（2019年）的要求，本项目建设属于中鼓励类第二项“水利”中的第18款“山洪地质灾害防治工程（山洪地质灾害防治区监测预报预警体系建设及山洪沟、泥石流沟和滑坡治理等）”的内容，本项目属于鼓励类项目。 根据以上分析，拟建项目属于鼓励发展的产业，同时拟建项目建设符合有关法律法规要求及当地环保部门的要求，故拟建项目的建设是符合国家和地方产业政策要求的。 三、规划、选址符合性分析 （1）与《四川省十三五水利规划》的符合性 《四川省十三五水利规划》指出要“加快完善水利基础设施网络，完善防洪排涝体系，主要江河和中小河流防洪治理。继续推进中小河流治理，采取综合措施提高防御洪水能力.改善河流生态环境。加快完善城市防洪排涝设施，建设“海绵城市”，健全城市洪涝预报预警、指挥调度、应急抢险等措施，提高防洪减灾能力。” 本项目为“松潘县小河乡丰河村韩家沟泥石流治理工程”，是为了加快推进松潘县“8.20”强降雨特大山洪泥石流灾后恢复重建地质灾害治理项目建设进度，属于《四川省十三五水利规划》中的“中小河流防洪治理”。本项目符合《四川省十三五水利规划》。 （2）《阿坝州水利发展“十三五”规划》的符合性分析 “十三五”期间，《阿坝州水利发展“十三五”规划》涉及水利基础设施、民生水利、水生态、行业能力建设四大类，防洪工程、中型水利工程、水土保持工程、水利信息化等34个小类730个项目。规划总投资241亿元，其中“十三五”期间投资111亿元，投资实现历史性增长，将为全州水利建设打下坚实基础。 本项目为松潘县小河乡丰河村韩家沟泥石流治理工程，属于《阿坝州水利发展“十三五”规划》中防洪工程，因此本项目符合《阿坝州水利发展“十三五”规划》。 （3）与松潘县人民政府办公室关于印发《松潘县2019年度地质灾害防御预案》的通知的符合性分析 2019年5月，松潘县人民政府下发了关于印发《松潘县2019年度地质灾害防御预案》的通知（文号为：松府办发[2019]28号），该预案主要阵地松潘县境内的地质灾害现状、灾害因素、发展趋势以及防灾重点及措施等进行了分析。预案分析松潘县地质灾害高易发区为小河乡、施家堡乡、白羊乡以及十里乡—小姓乡、镇坪乡境内，灾害点类型为滑坡、泥石流、崩塌等。 本项目位于松潘县小河乡丰河村，属于地质灾害高易发区，符合松潘县人民政府办公室关于印发《松潘县2019年度地质灾害防御预案》的通知的要求。 （4）与河道管理条例的符合性分析 根据现场调查，对照《中华人民共和国河道管理条例》，分析如下： 表 1-1 项目与河道管理条例对照表 《中华人民共和国河道管理条例》 本项目符合性分析 《中华人民共和国河道管理条例》 项目河道管理范围内进行下列活动，必须报经河道主管机关批准；涉及其他部门的，由河道主管机关会同有关部门批准； 一）采砂、取土、淘金、弃置砂石或者淤 二）爆破、钻探、挖筑鱼塘； 三）在河道滩地存放物料、修建厂房或者 他建筑设施； 四）在河道滩地开采地下资源及进行考古发掘。 本项目建设内容为在河道范围内进行新建归流堤、副坝基础挡土墙、排导槽边墙、底板修复及清淤，目的是改善区域的防洪行洪能力，属于具有社会正效益的建设项目，不属于河道管理条例中禁止进行的建设内容 （5）与《中华人民共和国水污染防治法》的符合性分析 本项目选址、建设与《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修订）中相关内容符合性分析见表1-2。 表1-2 项目与《中华人民共和国水污染防治法》符合性分析 《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修订）要求 本项目 第三十三条 禁止向水体排放油类、酸液、碱液或者剧毒废液。 本项目为泥石流整治项目，新建归流堤、副坝基础挡土墙、排导槽边墙、底板修复及清淤，属于具有社会正效益的建设项目，本项目施工车辆冲洗废水含有少量石油类污染物，本环评要求在施工场地内建设一个隔油沉淀池。施工废水经隔油沉淀池处理后回用于混凝土拌合或场区洒水降尘，不外排。 本项目不涉及酸液、碱液或者剧毒废液等物体；本项目施工料场及施工场地设置在泥石流堆积区域内，本环评要求项目在枯水期施工，且项目完工后对施工料场和场地进行迹地恢复，不堆放、存贮固体废弃物和其他污染物。 第三十四条 禁止向水体排放、倾倒放射性固体废物或者含有高放射性和中放射性物质的废水。 第三十七条 禁止向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾和其他废弃物。 禁止将含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等的可溶性剧毒废渣向水体排放、倾倒或者直接埋入地下。存放可溶性剧毒废渣的场所，应当采取防水、防渗漏、防流失的措施。 第三十八条 禁止在江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡堆放、存贮固体废弃物和其他污染物。 第六十三条 国家建立饮用水水源保护区制度。饮用水水源保护区分为一级保护区和二级保护区；必要时，可以在饮用水水源保护区外围划定一定的区域作为准保护区。 本项目为泥石流整治项目，在河道内建设拦挡坝及防护堤，属于具有社会正效益的建设项目，不涉及饮用水源保护区，本项目施工废水经沉淀后回用，不外排，不会向河道及水体排放污染物。 第六十五条 禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。 禁止在饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。 第六十六条 禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。 在饮用水水源二级保护区内从事网箱养殖、旅游等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染饮用水水体。 第六十七条 禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。 （6）选址合理性分析 ①本项目外环境关系 韩家沟泥石流位于小河乡丰河村，属于高山地貌形态，地势由东向西逐渐降低趋势，沟道两侧岸坡以陡坡地貌为主，局部为缓坡地貌，沟道整体岸坡均较陡，呈“V”字型。植被覆盖特点为灌木、乔木为主，沟道下游地势相对平缓处为聚集区，沟口处为丰河村居民居住区（56户268人）、和县道（X120）、通村公路及耕地（40亩）。项目外环境关系见附图2。 ②选址合理性 松潘县自然资源局出具了关于松潘县小河乡丰河村韩家沟泥石流治理工程项目建设用地审查意见的函（松自然资源函[2020]28号）（详见附件3），明确“该项目为生态修复项目，建设地点位于小河乡丰河村。拟用地面积为1000平方米，该项目性质符合国家产业政策和供地政策，不涉及占用基本农田，不涉及农用地转用，不改变土地用途。” 因此，本项目主体工程选址合理，项目施工营地租赁当地民房。施工场地设置在泥石流堆积区域内，临时用于材料堆放、砂石临时堆放、水泥临时堆放、机械临时停放，施工营地、施工场地周边没有环境敏感点，交通便利，因此施工营地、施工场地选址合理。 本项目为泥石流治理工程，属于非污染型工程，项目区内不涉及野生动物及特殊景观保护区；不涉及鱼类三场及特殊保护鱼类；不涉及文物古迹、风景名胜，无名木古树、饮用水源保护区等重要环境敏感点，不占用林地和基本农田，无重大环境制约要素。 综上，从环境保护角度而言，项目规划和选址合理。 四、“三线一单”符合性分析 （1）、本项目与生态保护红线符合性分析 项目位于松潘县小河乡，根据《关于印发四川省生态保护红线方案的通知 》（川府发〔2018〕24号）四川省生态保护红线总面积14.80万平方公里，占全省幅员面积的30.45%。空间分布格局呈“四轴九核”，分为5大类13个区块，主要分布在川西高原山地、盆周山地的水源涵养、生物多样性维护、水土保持生态功能富集区和金沙江下游水土流失敏感区、川东南石漠化敏感区。 其中松潘县位于岷山生物多样性维护—水源涵养生态保护红线。 地理分布：该区位于四川盆地西北部边缘，是川西高原向四川盆地过渡地带，属于岷山—邛崃山—凉山生物多样性保护与水源涵养重要区，行政区涉及都江堰市、彭州市、什邡市、绵竹市、绵阳市安州区、北川羌族自治县、平武县、江油市、青川县、剑阁县、汶川县、理县、茂县、松潘县、九寨沟县、黑水县、若尔盖县，总面积2.23万平方公里，占生态保护红线总面积的15.03%，占全省幅员面积的4.58%。 生态功能：该区河流分属嘉陵江、涪江、岷江水系，是白龙江、岷江和涪江等多条河流的重要水源涵养地。区内植被以常绿阔叶林、常绿与落叶阔叶混交林和亚高山常绿针叶林为主，代表性物种有珙桐、红豆杉、岷江柏、大熊猫、川金丝猴、扭角羚、林麝、马麝、梅花鹿等，是我国乃至世界生物多样性保护重要区域，具有极其重要的生物多样性保护功能。 重要保护地：本区域是大熊猫栖息地核心分布区。区域内分布有10个国家级自然保护区、17个省级自然保护区、5个国家级风景名胜区、12个省级风景名胜区、7个国家地质公园、2个省级地质公园、3处世界自然遗产地、1处饮用水水源保护区的部分或全部区域。 保护重点：保护自然生态系统和大熊猫、川金丝猴等重要物种及其栖息地，维护生物多样性保护和水源涵养功能；加强自然保护区规范化建设和管理；加强地震灾区受损生态系统的恢复和修复；加强地质灾害防治和水土流失治理。 本项目位于松潘县小河乡丰河村，根据《四川省生态保护红线方案》（川府发[2018]24号），本项目不在四川省生态红线范围内（见附图5）。本项目不涉及《四川省生态保护红线方案》中划定的区域，项目建设符合《四川省生态保护红线方案》的相关要求。 （2）、本项目与环境质量底线符合性分析 根据对项目区环境空气、地表水及声环境质量现状的调查，本次评价引用和实测的各环境空气监测点位的所有监测因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，项目区环境空气质量良好；地表水各监测断面各监测指标均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类水域水质标准；项目评价区域内环境噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 2 类标准要求，项目所在区域环境质量功能区划及达标情况对比结果如下： 表1-3 本项目环境质量及达标情况一览表 环境要素 功能区划要求 是否符合 环境空气 二类 符合 水环境 Ⅲ类 符合 声环境 2类 符合 施工期颗粒物采取洒水控尘、设置施工围挡，铺设密目网等方式控制；施工废水 经沉淀处理后循环使用；施工期固废全部合理处置；施工噪声采取合理安排施工时间， 选用低噪声设备等措施控制。通过环境影响预测，本项目实施后区域内声环境、环境空气、地表水环境基本维持现状。 综上，项目所在区域环境质量较好，具有一定的环境容量；本项目产生的各项污染物能够实现达标排放，不会改变区域环境现状。本项目满足环境质量底线要求。 （3）本项目与资源利用上线符合性分析 项目仅施工过程中会消耗一定量的电源、水资源、柴油等，项目建成后不消耗资源、能源，资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。 （4）、本项目与环境准入负面清单符合性分析 根据《产业结构调整指导目录》（2019年），本项目属于鼓励类。 根据《四川省国家重点生态功能区产业准入负面清单(第一批)》、《四川省国家重点生态功能区产业准入负面清单(第二批)》中规定，松潘县地处川演森林及生物多样性国家工点生态功能区。本清单涉及国民经济6门类15大类20中类33小类。限制类涉及N水利、环境和公共设施管理业中的N7852 游览景区管理。 本项目属于N7610 防洪除涝设施管理，本项目不属于松潘县环境准入负面清单中的限值类和禁止类。 综上，经过与“三线一单”进行对照后，项目不在生态保护红线内、未超出环境质量底线及资源利用上线、未列入环境准入负面清单内。本项目的建设满足“三线一 单”要求。 （5）与四川省、阿坝州“三线一单”最新成果符合性分析 四川省人民政府2020年07月01日发布《关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》川府发〔2020〕9号。 该通知指出生态环境分区管控及其要求：按照省委“一干多支、五区协同”的区域发展战略部署，立足五大经济区的区域特征、发展定位及突出生态环境问题，将全省行政区域从生态环境保护角度划分为优先保护、重点管控和一般管控三类环境管控单元。本项目位于松潘县，属于“川西北生态示范区”，该区总体生态环境管控要求为“限制工业开发等明显破坏生态环境的活动，严控“小水电”开发，合理控制水电、旅游、采矿、交通等建设活动，引导发展生态经济。保障区域重要生态功能和水源涵养功能。加强生态保护与修复，强化山水林田湖草系统保护与治理。” 韩家沟沿岸部分地段防洪措施不断垮塌，水土流失日益严重，新建归流堤、副坝基础挡土墙、排导槽边墙、底板修复及清淤对水土保持将起到积极的作用。本项目实施后，将大大提高河道下游260m处丰河村居民居住区及周边农田的地灾防护效果。 本项目不属于川西北生态示范区中“小水电”开发、水电、旅游、采矿、交通等建设活动，本项目的建设有利于当地农田系统保护，项目符合四川省人民政府《关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》。 “三线一单”成果将生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线约束落实到环境管控单元，根据区域生态环境特征，按照省、区域、市（州）、单元四级提出针对性的生态环境准入清单，对于持续优化区域发展与保护空间布局、筑牢长江上游生态屏障、推动环境质量改善和高质量发展具有重要意义。 阿坝州“三线一单”要求：落实长江经济带“共抓大保护不搞大开发”、筑牢长江上游生态安全屏障、保护三峡库区水生态安全等战略要求，进一步完善生态环境准入清单，以岷、沱江流域为重点强化总磷、氨氮管控；以成都平原、川南经济区为重点强化大气污染物管控；加强土壤环境风险防控。 本工程选址选线、施工布置位于松潘县黄水沟，属涪江流域，涪江属于长江上游主要支流之一，本项目为松潘县小河乡丰河村黄水沟泥石流治理工程，不属于长江经济带大开发项目，本项目的实施有利于筑牢长江上游生态安全屏障，符合四川省、阿坝州“三线一单”最新成果要求。 综上，经过与“三线一单”进行对照后，项目不在生态保护红线内、未超出环境质量底线及资源利用上线、未列入环境准入负面清单内。本项目的建设满足“三线一 单”要求。 五、项目概况 1、建设内容及规模 项目名称：松潘县小河乡丰河村韩家沟泥石流治理工程 建设单位：松潘县自然资源局 建设地址：松潘县小河乡丰河村 项目投资：本工程总投资为989.81万元，其中环保投资52万元。 建设内容：新建1座格栅坝、排导槽及对既有干砌石排导糟进行修补、清淤和铺底。 项目组成见表1-4。 表1-4 项目组成表 主体工程 工程内容及规模 主要环境问题 施工期 营运期 格栅坝 设计坝高14.0m，有效坝高9.0m。坝顶长28.9m，坝底长9.9m，迎水坡比1:0.5，背水坡比1:0.1。坝体用C20砼结构。 水土流失、施工扬尘、施工噪声 雨水 排导槽设计 县道X120以上部分新建排导槽：内顶宽5.0m，内底宽4.4m，排导槽边墙顶宽0.5m，底宽0.8m。排导槽内侧高度为3.0m，采用C20砼结构，并且C20铺底50cm 清淤 县道 X120桥涵及以下修补排导槽段：长度297m，该段干砌石边墙大部分保存完好，部分边墙垮塌，对垮塌的10段边墙采用C20修补，底部清淤。 辅助 工程 临时渣场 本工程砂卵石开挖总量7262.35m3，工程开挖料中砂卵石用于主体工程回填，土石方填筑利用开挖料2338.92万m3。经土石方平衡分析，本工程弃渣量为4923.43m3，运至本项目临时弃渣场，临时弃渣场位于县道X120桥涵西北侧110m处低洼空地，弃渣应采取防护措施挡护，避免造成水土流失。 施工营地 项目工营地位于县道X120桥涵东南侧，主要包括临时管理用房，施工队伍生活用房，材料转运、堆放处。 施工场地 施工场地设置在泥石流堆积区域内，临时用于材料堆放、砂石临时堆放、水泥临时堆放、机械临时停放及混凝土拌和等。 临时便道 工程区（坝址区）位于沟域内，没有公路相通，材料运至拟建坝位置需在沟道内修建临时道路150m，排导槽工程需手扶拖拉机二次转运约200m。 公用工程 交通 工程 韩家沟泥石流位于小河乡丰河村。其距乡政府约2km。有平松路通过，乡村公路从沟口通过，交通较为便利。 扬尘、噪声 / 供电 工程 施工区位于村寨后部，总体上电力供应较方便，但工程布置主要为沟域内，施工时需衔接协调解决施工用电问题。 / / 供水 工程 施工用水可从韩家沟内抽取，各工区均设1个移动水池；生活用水从附近居民点接取即可。 / 环保工程 噪声 施工现场周边无居民，施工期封闭施工，施工场地四周设置围挡。 噪声 / 固废 生活垃圾经过袋装收集后，由环卫部门统一处理。表土用于景观绿化覆土综合利用，其余土石方运至本项目设置的临时弃渣场。 生活垃圾 弃渣场 废水 在施工场地设置隔油沉淀池，对施工废水进行沉淀处理，回用，不外排。生活污水设置旱厕收集后用于周围农田施肥。 生活污水 / 废气 对临时弃渣场、材料临时堆场进行密目网覆盖 / / 生态措施 在施工过程中尽量控制临时占地的使用量，对施工人员进行生态教育，土石方开挖做好边坡防护及排水设施。枯水期进行施工导流，在临时弃渣场设置截、排水系统及挡土墙。施工结束后，对临时占地区进行土地整理，撒播草籽进行生态恢复。 本项目工程量见表1-5。 表1-5 项目工程量 序号 工程或费用名称 单位 数量 A1 格栅坝工程 A1.1 土方开挖 m3 934.20 A1.2 石方开挖 m3 365.12 A1.3 土方回填 m3 11.20 A1.4 土方外运 m3 1288.12 A1.5 坝体C20砼 m3 1152.76 A1.6 护坦C20砼 m3 167.65 A1.7 翼墙C20砼 m3 49.15 A1.8 过坝梯步C20砼 m3 12.30 A1.9 沉降缝 m2 101.40 A2.0 护坦大块石 m3 80.16 A2.1 普通木模板 m2 894.65 A2 排导槽工程 A2.1 土方开挖 m3 5963.03 A2.2 土方回填 m3 2327.72 A2.3 土方外运 m3 3635.31 A2.4 人行桥钢筋 t 1.84 A2.5 C20人行桥砼 m3 30.49 A2.6 C30人行桥砼 m3 10.58 A2.7 C20新建排导槽砼 m3 2594.81 A2.8 C20既有排导槽修补砼 m3 145.50 A2.9 栏杆C20砼 m3 0.76 A2.10 伸缩缝 m2 88.20 A2.11 普通钢模板 m2 4925.34 2、工程布置及结构设计 2.1 格栅坝设计 1、格栅坝的布置及工程地质条件 格栅坝工程布置的主要目的在于调节泥石流重度，降低块径，消峰减流，减小泥石流峰值流量，并阻挡泥石流沟内的大石块，减少一次可泥石流活动的物源量，减轻下游沟道行洪压力和保证部分经拦挡后泥石流剩余物质的顺利下泻。 工程布设秉着“以排为主，拦排结合”的思想，在出山口布置1座格栅坝工程，提高库容，拦粗排细。一方面减少主要泥石流固体物源动储量，另一方面固源后沟道剩余的大颗粒物质，进一步调节泥石流形成时的重度与洪峰流量，为下游排导槽减轻压力。 2、坝断面及结构设计 ①主坝体设计：设计坝高14.0m，有效坝高9.0m。坝顶长28.9m，坝底长9.9m，迎水坡比1:0.5，背水坡比1:0.1。坝体圬工采用C20砼结构。 ②溢流口设计：坝顶设溢流口，溢流口采用梯形断面，顶宽9.9m，底宽7.9m，溢流口深2.0m，溢流口两侧坡率1:0.5。 格栅泄水孔切口设计：坝身溢流口下1.4m设两排泄水孔，坡率5%，第一排布置4个，第二排设置3个，泄水孔宽0.6m，高0.8m，左右净距为1.2m，垂直净距1m；第二排泄水孔下2m布置一排格栅，共4个，高4m，宽1.0m，左右净距为0.8m。 ③坝基设计 地基主要为泥石流堆积的块碎石土及砂岩，基础埋深最大3.0m。碎块石结构稍至中密，碎块石地基承载力300-400kPa左右，砂岩地基承载力320-1000 kPa左右。坝基基础横向宽9.9m，沿沟纵向长8.6m；左坝肩嵌入深度为1.5m,右坝肩嵌入深度为0.5m，C20砼结构，与主坝体连接成整体。 ④坝下消能防冲设计 格栅坝护坦尺寸设计如下： 护坦：设计护坦长度为13.5m,宽度为9.9m，C20混凝土结构，护坦厚度1.0m,表面镶嵌直径不小于50cm的块石，护袒末端设置垂裙，垂裙整体高2.5m，上方0.5m支出结构为稳固护坦镶嵌的块石保持稳定，护坦整体采用C20砼结构。 翼墙：左岸在护坦上设单边翼墙，高3m，顶宽0.5m，底宽1.1m，内侧放坡比1:0.2, 采用C20砼结构。 ⑤过坝梯步：因原沟道包含过坝小路，现建坝时根据地形条件，在坝左肩设置过坝梯步，每格梯步高15cm，宽20cm，长1.5m,坝前后梯步均总长3.2m，总高2.4m。 3、格栅坝切口尺寸确定 格栅坝切口宽度b根据沟道内堆积块石粒径Dm的长径统计值确定，根据勘查报告颗粒分析，韩家沟主沟泥石流堆积物颗粒粒径大于400~500mm居多，粒径大于400mm所占平均百分比约为43.7%，粒径大于500mm所占平均百分比约为32.5%。最大粒径为400mm来设计格栅切口宽度0.8m，最大粒径为500mm来设计格栅切口宽度1.0m。 2.2排导槽设计 1、排导工程平面布置 沟道沿坝护坦先修建喇叭口归流，喇叭口紧接修建排导槽，X120以上部分新建排导槽，以下部分对既有干砌石排导槽进行修补和清淤。详见设计平面布置图。 2、排导槽设计 喇叭口：墙体顶宽0.5m，底宽0.8m，左岸喇叭口长4.5m，右岸喇叭口长6.0m，C20砼结构。 县道X120以上新建段：排导槽设计尺寸为内顶宽5.0m，内底宽4.4m，排导槽边墙顶宽0.5m，底宽0.8m。排导槽内侧高度为3.0m，采用C20砼结构，并且C20铺底50cm，边墙每隔15m设置一道伸缩缝； 县道X120桥涵及以下修补段：该段干砌石边墙大部分保存完好，部分边墙垮塌，对垮塌的10段边墙采用C20修补，底部清淤。 排导槽间距15m设一道伸缩缝，采用沥青麻筋填塞，厚度0.2m。 当地形受限，开挖基槽驳岸破较陡时，建议开挖后采用模板临时支护。 六、项目施工组织设计 6.1施工条件 （1）交通 韩家沟泥石流位于小河乡丰河村楼子坝组，村寨内有通村公路与县道（X120）相通，交通较为方便，有利于材料的运输和工程的实施，但工程区（坝址区）位于沟域内，没有公路相通，需在沟道修150m临时便道搬运水泥、块石等建筑材料。施工便道为碎石路面。 （2）水电供应 施工区位于位于村寨后部，总体上电力供应较方便，但工程布置主要为沟域内，施工时需衔接协调解决施工用电问题。因韩家沟常年流水，因此施工用水可直接在韩家沟内取用。 （3）天然建筑材料 本项目工程包括拦挡工程、排导槽等工程，所需材料主要有碎石、砂、水泥等。施工用碎石、砂从施家堡乡四望堡料场购买，运距18km，水泥、钢筋等可在县城购买，运距95km。 6.2施工总布置 根据主体工程的布置特征、场内布置条件和施工要求，进行施工布置规划。 a施工营地 项目工营地位于县道X120桥涵东南侧，主要包括临时管理用房，施工队伍生活用房，材料转运、堆放处。 b 施工场地 施工场地设置在泥石流堆积区域内，临时用于材料堆放、砂石临时堆放、水泥临时堆放、机械临时停放及小型混凝土拌和站等。 c 临时便道 工程区（坝址区）位于沟域内，没有公路相通，材料运至拟建坝位置需在沟道内修建临时道路150m、宽1.5m，施工便道为碎石路面。 d 临时弃渣场 在施工过程中，产生的弃土弃渣量较大，根据施工现场地形特征，选择县道X120桥涵西北侧110m处低洼空地为临时弃渣场，弃渣应采取防护措施挡护，避免造成水土流失。 6.3项目建设工期 本工程采取分段施工，堤防多建于漫滩上，由于堤线较短，工程量不大。根据工程的具体情况，本工程总工期为2个月。 6.4施工用设备情况 项目施工机械设备使用情况见表1-6。 表1-6 施工期主要机械设备一览表 机械设备名称 型号 单位 数量 备注 单斗挖掘机 CAT320 台 5 基坑开挖、回填 装载机 ZL50 台 5 材料装载 自卸翻斗车 5t 台 10 运土 发电机 3kw 台 4 现场供电 砂浆搅拌机 台 4 灰土搅拌 经纬仪 台 2 测量放线 全站仪 NTS-202 台 1 坐标定位 十、工程占地和拆迁安置 本工程占地分为永久性占地和临时占地.永久性占地为格栅坝、排导槽边墙占地；临时占地为施工材料堆场占地、机械设备停放场及施工便道占地等。 本工程所占用土地（1000m2）不涉及占用基本农田，不涉及农用地转用，不改变土地用途。 征占地范围内不涉及人口搬迁、房屋拆迁和零星林果木等实物指标，也不涉及交通、通讯、电力等专业项目设施。 |
| 与本项目有关的原有污染源情况及主要环境问题： 经现场调查，在暴雨季节，8.20泥石流发生时，县道X120桥涵过流断面不足导致在该桥涵处淤堵，且泥石流冲出物放量过大，冲击势能较强，县道以上浆砌石边墙承受冲刷和挤压的能力小于泥石流发生时带来的冲击力，导致边墙基本冲毁且仅局部残留；因县道桥涵淤堵，泥石流冲积物大部分未经过县道以下排导槽，故以下的干砌石边墙大部分保存完好，因修建年份过久、维护不足及刚发生泥石流时冲击，导致出现10处垮塌。 现状图 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况                (表二)

自然环境简况(地形、地貌、地质、气侯、气象、水文、植被、生物多样性等)： 一、地理位置 松潘县位于四川省西北部、阿坝藏族羌族自治州东部，界于东经102°38′35″—104°15′36"，北纬32°06′54"—33°09′35"之间。东与绵阳市的平武县、北川县接壤，东北与九寨沟县相连，南依茂县，西及西南紧靠红原县，西北毗邻若尔盖县。全县东西长149公里，南北宽113公里，幅员面积8486平方公里。 县城西北经红原县至州府马尔康431公里，距省会成都335公里，距著名的世界自然遗产、国家级风景名胜区黄龙56公里、韩家沟风景区36公里，距世界自然遗产九寨沟风景名胜区104公里，距九寨黄龙机场28公里，距离县域唯一城镇川主寺17公里，位于四川西部旅游黄金路线的中心位置，“九环线”西线沿岷江纵贯全县。 本项目位于松潘县小河乡丰河村，项目地理位置见附图 1。 二、地形、地貌、地质条件 松潘县属于四川西部地槽区。在三亿六千万年前的古生代奥陶纪时，是一片广阔的海洋，现今松潘的地层，就是在那种古地理环境中经过长期海相沉积逐渐形成的。从志留纪起才开始出现地层，到中生代三叠纪陆地基本形成。经过印支、燕山、喜马拉雅运动，川西地面不断抬升，形成了现在这样山原交错、复杂多样的地貌特征。 松潘地层以岷江断裂、雪山断裂为界，分为西秦岭地层分区摩天岭小区和马尔康地层分区金川小区。两个小区地层在岩层、层序和古生物组合等方面有极大的差别。 1、西秦岭分区摩天岭小区：分布于岷山断裂以东和雪山断裂以北，包括县境东部及北部一部分地区。出露的地层有震旦系、志留系、泥盆系、石炭系、二迭系和三迭系等。本区地层，特别是卜古生代地层发育完全，古生物化石丰富。 2、马尔康分区金川小区：出露范围占全县大部分地区，包括南部、中部、西部和北部的广大地区。出露的地层有泥盆系、石炭系、二迭系、三迭系和四迭系等。泥盆系分布零星，石炭系上、中、下统俱全；二迭系仅存下统，缺乏上统；三迭系上、中、下统均有出露；第三系以角度不整合覆盖于下伏地层之卜，其余各系之间均为整合或平行不整合关系。该小区地层受区域变质作用影响，但变质程度很低。 项目区属于河谷地貌，河岸一级、二级阶地即为山前平地。地形狭窄，城市沿岷江两岸布置。城内地形基本平坦。项目区植被类型为常绿、落叶针阔混交林区，松潘县城海拔2850米，东西两侧为连绵山体，制高点高度为3190米，中部河谷较为平坦，高程在2808米~3190米。整个地势自西北向东南倾斜，岷江至北向南穿越全城，县城沿江呈带状建设。 三、气候、气象 松潘深居内陆，海拔高，紧接川西北大草原，受高空西风气流和印度洋西南季风影响，明显具有青藏高原季风气候特征。由于地域辽阔，海拔悬殊，气候具有明显的地域性差异，小气候多样，垂直气候明显。松潘气候的基本特点有以下几点： 1、温度低，热量不足 县域境内除地处海拔1900米以下的地区气候较温暖外，大部分地区处于高寒山区，全年无夏，冬季漫长，四季不分明。就是在1900米以下四季较为分明的地区，也是冬长夏短，夏无酷暑，冬季寒冷。据县气象站记载，城区多年平均气温5.7℃，极端最高气温31.3℃，极端最低气温－21.1℃。最热月7月平均气温14.5℃，最冷月1月平均气温－4.3℃。大于或等于0℃的积温2396.3℃，大于或等于10℃的积温1321.9℃。无霜期短，城区多年平均无霜期68天，境内不少地区无绝对无霜期。以城区为例，土地封冻时间长达5个月，最大冻土层50厘米。 2、日照时间长，光能资源丰富 松潘地处高原，晴天日数多，日照时间长，太阳辐射强。松城县域全年日照时数多年平均为1822.3小时，日照百分率为41%，冬季的11、12月及次年1月份较高，达到50%以上，最低的6月份也有31%。全年太阳总辐射值为115.633千卡/m2，光合有效辐射值为56.659千卡/m2。在作物生长期的4—9月，光合有效辐射值为33.3千卡/m2，占全年总量的59%。丰富的光能资源有一定的高原增温效应，在较大程度上弥补着高寒山区热量不足的劣势。 3、雨热同期，降水集中 冬季气候严寒，降雪稀少，晴天特多，大气干燥。而5～9月，雨量充沛，形成雨热闹期、干雨季分明、降水集中的特征。据县气象站记载，全年降水集中在5～9月，占全年总量的72%，而在11月到次年2月的4个月份的降水量仅占全年的4.7%，即使个别年份降水稍多，也难超过10%。从各地的降水量来看，分布不平衡。松城年平均降水量729.7毫米，为半湿润气候区，少雨的镇坪乡平均降水量只有580.6毫米，为半干旱河谷地带。多雨的施家堡乡，年均降水量可达913.6毫米。 4、气温年较差小，日较差大 记载分析，一年内温差为18.8℃，一月内温差在10.1～23.1℃之间，累年平均为14.8℃。日较差大有利于作物对积温的利用。 5、灾害性天气活动频繁 三四月份的寒潮连阴雪，七、八月份的伏旱，九、十月份的连阴雨，以及整个雨季期间的暴雨、冰雹、洪涝等灾害天气，常造成严重的自然灾害。 四、河流水系 松潘是长江上游主要支流——岷江和涪江的发源地。主要河流有5条，分别为岷江、涪江、热务曲、毛儿盖河、白草河。流域面积50平方公里以上的支沟共计约39条，总长1227公里。全县河流径流总量40.2亿立方米。河流受山脉走向控制，河床坡度较大，水势湍急，谷坡陡，比降大，径流强，水能资源丰富。 岷江：发源于弓杠岭，东源隆板棚，西源廊架岭，为松潘第一大河。自北向南贯穿中部全境，县境流长150公里。岷江水系流域面积占全县 总面积的77.6%。 涪江：发源于雪宝顶（雪山梁子东麓），自西向东流经小河地区全境，县境流长65公里。涪江水系流域面积占全县总面积的20.6%。 热务曲：即热务河，发源于锣锅旋山，为岷江上游一大支流。山北向南流经热务沟地区全境，全河流长127公里； 毛儿盖河：发源于夏沃隆山麓，由北向南流经毛儿盖地区全境，县境流长91公里； 白草河：发源于桦子岭北侧，为涪江上游一大支流。由西向东南流 经白羊乡的15个村，县境流长39公里。 另外县域县境内的湖泊，共有高山湖泊29个，水域总面积2.67平方公里，多分布于海拔3800以上地区。湖泊主要集中于两个地区，西部以毛儿盖的上下羊拱海为主的湖泊有8个，最大的上羊拱海面积630亩。东部红星岩处的湖泊有8个。韩家沟境内的头道海和二道海，面积在10亩以上。 松潘境内河川溪沟密布，流量充沛，水能资源丰富。全县水能资源的理论蕴藏量为75万千瓦，可开发量11.85万千瓦。已开发量0.62万千瓦，仅占可开发量的5.1%。发展小水电，其潜力很大。 本项目地表水为韩家沟，其水域功能为行洪和灌溉，下游均无集中饮用水源。 五、旅游资源 松潘历史文化和自然景观资源都极为丰富。自然景观资源以拥有世界自然遗产、世界人与生物圈保护区、绿色环球21、国家级5A景区四项桂冠的黄龙风景名胜区为核心，被誉为“人间瑶池”、“人间仙境”、“浓缩的锦绣中华”；另外，韩家沟、丹云峡、奇峡沟、雪宝顶、红星岩、大草原等自然风光也吸引着大量的游客。 松潘悠久的历史、多样的人口组成，构成了多元共融、历史积淀的独具特色的文化形态。各类古遗迹、古遗址、民族村寨散布松潘境内，四川省历史文化名城松潘古城，体现古代军事争战的国家级文物保护单位松潘古城墙和代表宗教文化的寺院、图腾象征等，都蕴含了极其丰富的文化意义；以红军长征纪念碑碑园、“毛尔盖会议”和“沙窝会议”遗址为载体的红色旅游资源已成为重要的爱国主义教育基地。这些丰富的历史、宗教、文化遗址以及红色旅游资源，是促进松潘县经济增长和社会发展的重要资源，合理有效地开发利用，以此启动文化旅游板块，弥补单纯以自然景观旅游的松潘旅游业的不足，是松潘旅游业可持续发展的必然选择。 六、动植物资源 松潘县动植物资源丰富，主要牲畜有牦牛、犏牛、黄杂牛、马、骡、驴、绵羊、山羊、猪等；2009年底各类牲畜存栏26.3万头（匹、只）。野生动物种类繁多，仅脊椎动物就有258种，其中：鸟类110种；兽类120种；爬行类14种；两栖类6种；鱼类8种。有大熊猫、金丝猴、云豹、牛羚等国家一级保护珍稀动物10余种，猕猴、大灵猫、盘羊、岩羊、蓝马鸡等国家二级保护动物30余种。松潘的农作物主要为玉米、小麦、胡豆、青稞、洋芋，低海拔地区可一年两熟或三年两熟；有乔木树种230多种，以优质用材林云杉、冷杉、桦木为主。灌丛以竹、沙棘、柳、杜鹃为主。牦牛资源：牦牛肉是世界公认的绿色食品，松潘非常适宜牦牛等优质牲畜的养殖。全县牦牛存栏9.9万头，年出栏3.5万头。野生中药材资源：松潘县盛产贝母、天麻、冬虫夏草、大黄、黄芪等野生中药材，总蕴藏量在250万公斤以上。贝母：川贝母是享誉世界的名贵中药材，松潘贝母是川贝母的代表。我县贝母人工种植技术基本成熟，已发展贝母种子基地20亩、种植基地1000亩。计划种植2万亩。“三木药材”：我县“三木药材”即杜仲、厚朴、黄柏，种植面积已达2.1万余亩，年产量在100万公斤以上。计划种植3.5万亩、年产量达200万公斤以上，建成阿坝州最大的“三木药材”基地。 岷江上游共有鱼类28种，分隶于4目8科16属：鲑形目的鲑科1属1种；鲤形目的鳅科3属10种，鲤科4属5种。平鳍鳅科2属2种；鲶形目的鲶科1属2种，钝头跪科1属2种，鮡科3属5种；鲈形目的吓虎鱼科1属I种。在岷江上游鱼类中，鲤形目鱼类的种类较多，有17种，占色类总种数的60.71 %；其次鳃形目有9种，占32.14%。这两个目的种类占岷江上游鱼类总种数的92.86%。 岷江上游有珍稀和特有鱼类及保护鱼类10多种。其中网家和四川省重点保护种类有虎嘉鱼、多带高原鳅、重口裂腹鱼、松潘裸鲤、青石爬鮡和四川鮡等6种。目前虎嘉鱼、青石爬鮡和四川鮡等种类的种群数甚少，在这一段濒临绝迹。如不采取有效措施加以保护，这种鱼的模式标本产地将不复见其踪影。 根据现场调查，项目拟建地为松潘县，为城市建成区，受人类活动频繁影响，项目区域内无珍惜野生动植物。 七、水利工程 岷江水资源的利用，据1973年资料：农田灌溉50亿立方米，工业用水6.7亿立方米：加工漂木10.4亿立方米（木材年漂运量是50万立方米）。岷江干支流水能理论蕴藏量为1332万千瓦（不包括大渡河、青衣江），其中干流为821.7万千瓦，而灌县至乐山段即育106.3万千瓦。乐山以下287万于瓦。岷江上游河道比降大，汶川至灌县平均每公里河长有水能资源2.5万千瓦。岷江干流上可以作为电站位置的有30处，上游有虹桥关、西宁关、龙滩、五星堡、莲花岩、十里沟、石鼓、桃关等处，据干流梯级开发规划，共有引水式、河床式梯级5处，其中映秀湾电站已经建成；支流黑水河、杂谷脑河、渔子溪、寿江、白沙河还有9个梯级，其中渔子溪一级电站业已建成。 社会经济概况 松潘县是高原山区县，属老、少、边、穷、病地区，地域辽阔，人口稀少，是多民族杂居地，境内有2个镇，23个乡，142个村，306个村民小组，387个自然村。全县绝大部分村寨居住在高半山，且居民居住极其分散，高山村寨交通不便，通讯不畅，信息闭塞，生活水平普遍低下。到2017年末，全县总人口74648人，由22个民族构成，藏族占43.53%、羌族占10.38%、回族占15.04%、汉族占30.95%、其他民族占0.1%。非农业人口14567人，农业人口60081人；人口自然增长率6.08‰。全县辖2镇23个乡、142个村、4个居民委员会、306个村民小组，有2个建置镇:川主寺镇、进安镇，2个回族乡:十里乡、进安乡，进安镇为县府所在地。2017年实现地方生产总值107520万元、增长25%。固定资产投资达到466249万元、增长49%。规模以上工业增加值完成7680万元、增长60%。实现旅游综合收入235300万元、增长27%，接待游客210万人次、增长16%。社会消费品零售总额达到29835万元、增长8%。实现财政一般预算收入8395万元、增长25%。城镇登记失业率控制在4%以内。农牧民人均纯收入达到4602元，城镇居民人均可支配收入达到18747元。人口自然增长率控制在6.5‰以内。 小河乡是四川省阿坝藏族羌族自治州松潘县辖乡。小河乡位于松潘县境东部，涪江上游，是松潘的东大门，距松潘县城100余公里。距平武县城70公里，面积114.5平方千米，人口2083人（2017）。松(潘)平(武)公路过境。辖丰河、刘家坝、丰岩堡、榨房、李泉、木瓜墩6个村委会。

环境质量状况                                      （表三）

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、声环境、生态环境等）： 根据项目所在位置，环评采用资料收集和实测的方法，对项目所在区域的环境质量现状进行评价。 一、环境空气质量现状及评价 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），环境空气质量现状调查与评价中规定，项目所在区域达标判定，优先选用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 本项目位于松潘县小河乡丰河村，所在地行政区划属于阿坝州，因此，本次评价选引用2019年9月阿坝州生态环境局发布的《阿坝州环境质量报告书（2018年）》中阿坝州环境空气中六项基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3的检测结果，对区域环境空气质量现状进行说明。 根据《阿坝州环境质量报告书（2018年）》的数据，2018年阿坝州环境空气质量如下： 1、二氧化硫（SO2） 2018年，全州二氧化硫年平均浓度为11ug/m3，达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准。13个县（市）二氧化硫年平均浓度达到一级标准的县城比例为100%。 2、二氧化氮（NO2） 2018年，全州二氧化氮年平均浓度为12ug/m3，达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准。13个县（市）二氧化氮年平均浓度达到一级标准的县城比例为100%。 3、可吸入颗粒物（PM10） 2018年，全州可吸入颗粒物（PM10）年平均浓度为38ug/m3，达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准。13个县（市）可吸入颗粒物年平均浓度达到一级标准的县城比例为61.5%，达到二级标准的县城比例为38.5%。 4、细颗粒物（PM2.5） 2018年，全州细颗粒物（PM2.5）年平均浓度为17ug/m3，达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准。13个县（市）可吸入颗粒物年平均浓度达到一级标准的县城比例为38.5%，达到二级标准的县城比例为61.5%。 5、臭氧（O3） 2018年，全州臭氧最大8小时滑动平均值的第90百分位数浓度为118ug/m3，达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。13个县（市）臭氧最大8小时滑动平均值的第90百分位数浓度达到一级标准的县城比例为7.7%，达到二级标准的县城比例为92.3%。 6、一氧化碳（CO） 2018年，全州一氧化碳24小时平均第95百分位数浓度为1.4ug/m3，达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准。13个县（市）一氧化碳24小时平均第95百分位数浓度达到一级标准的县城比例为100%。 综上所述，本项目所在区域内环境质量均达标，因此本项目属于达标区域。 二、地表水质量现状 本项目选址位于松潘县小河乡丰河村，根据四川中斯诺检测服务有限公司2020年3月27日~3月29日对项目所在区域的地表水环境做的监测，项目所在区域地表水环境质量现状分析如下： 1、监测点位及 监测点位： 1#断面 项目所在地上游500m处 2#断面 项目所在地下游1000m处 2、监测项目：PH、总磷、SS、石油类、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮。 3、监测结果 表3-1 项目地表水监测结果统计表 单位：mg/L 检测 点位 检测 项目 单位 检测结果 3月27日 3月28日 3月29日 1# 项目所在地上游 pH值 无量纲 7.03 6.98 7.08 总磷 mg/L 0.006 0.012 0.014 悬浮物 mg/L 11 12 11 石油类 mg/L 未检出 未检出 未检出 化学需氧量 mg/L 15 17 14 五日生化需氧量 mg/L 3.6 4.2 3.3 氨氮 mg/L 0.119 0.099 0.119 2# 项目所在地下游 pH值 无量纲 6.91 6.86 7.03 总磷 mg/L 0.009 0.014 0.013 悬浮物 mg/L 12 14 13 石油类 mg/L 未检出 未检出 未检出 化学需氧量 mg/L 14 16 17 五日生化需氧量 mg/L 3.3 4.4 3.7 氨氮 mg/L 0.222 0.203 0.212 4、评价标准 执行国家《地表水环境质量标准》GB3838-2002中Ⅲ类水域标准，具体标准限值见表3-2。 表3-2 《地表水环境质量标准》 单位：mg/L 监测项目 pH 悬浮物 CODcr BOD5 NH3-N 总磷 石油类 标准值 6—9 / ≤20 ≤4 ≤1.0 ≤0.2 ≤0.05 5、评价方法 采用单项标准指数法。标准指数Pi计算表达式： Pi=Ci/Coi 式中：Pi——i种污染物标准指数值； Ci——i种污染物实测浓度值，mg/L； Coi——i种污染物标准浓度值，mg/L。 pH的标准指数为： Pi=(pHi-7.0)/( pHS -7.0) 当pH>7.0时 Pi=(7.0- pHi)/( 7.0 -pHS) 当pH≤7.0时 式中：Pi ------为pH因子的标准质量指数值； pHi ------为pH的实测pH值； pHS ------为pH的评价标准上限值或下限值。 当Pi值大于1.0时，表明地表水体已受到该项评价因子所表征的污染物的污染，Pi值越大，水体受污染程度越重，否则反之。 （4）地表水现状评价结果： 表3-3 地表水环境质量评价结果 项目 pH SS CODCr BOD5 NH3-N 总磷 石油类 1#断面 实测值 6.91~7.06 14~11 13~15 2.6~2.9 0.096~0.125 0.037~0.043 未检出 标准值 6—9 / ≤20 ≤4 ≤1.0 ≤0.2 ≤0.05 Pi 0.03~0.91 / 0.65~0.75 0.65~0.725 0.096~0.125 0.185~0.215 0 2#断面 实测值 6.74~6.83 12~13 16~18 3.1~3.5 0.203~0.228 0.046~0.050 未检出 标准值 6—9 / ≤20 ≤4 ≤1.0 ≤0.2 ≤0.05 Pi 0.085~0.26 / 0.8~0.9 0.775~0.875 0.203~0.228 0.23~0.25 0 由表3-3可知，韩家沟检测断面各水质监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准要求，韩家沟环境质量现状较好。 三、声环境质量现状 为了解该项目所在区域的声环境质量现状，四川中斯诺检测服务有限公司于2020年3月27日-2020年3月28日对该项目的噪声进行实测。具体如下： 1、监测点位 共布置了4个噪声监测点。 2、监测方法及方法来源 按《声环境质量标准》（GB3096-2008）有关技术规范要求执行。 3、监测时间和频率 监测时间：2020年3月27日-2020年3月28日。 监测频率：监测2天，昼、夜间各一次。 4、评价方法 采用实测值（LAeq）与标准值进行比较的方法进行评价。 5、监测结果 噪声监测结果见表3-4。 表3-4 环境噪声监测结果 单位：dB(A) 点位 编号 点位 名称 主要声源 3月27日 3月28日 昼间 夜间 昼间 夜间 1# 项目上游附近居民点 环境、生活、河流 56 50 57 51 2# 附近居民点 环境、生活、河流 54 49 55 49 3# 附近居民点 环境、生活、河流 53 45 53 46 4# 项目下游 环境、河流 51 43 52 44 由表3-7可知，各监测点位昼间、夜间值均可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，项目所在地声环境质量良好。 四、生态环境状况 项目所在区域气候暖和，雨量充沛，光照充足；项目施工区附近有零散杂树、草灌丛以及小面积旱地。本工程所在区域河段主要有鲤鱼、鲫鱼等常见鱼类，不涉及受国家保护的珍稀鱼类。项目生态评价范围内主要占地类型为耕地、草地、水域及水利设施用地。评价范围内无国家Ⅰ、Ⅱ级重点保护野生植物和名木古树，无特殊风景和需保护的名胜、古迹，工程建设不涉及生态敏感区；项目评价范围无国家级、省级重点保护野生动物。主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 项目周边情况： 本项目为“四川省松潘县小河乡韩家沟防洪治理工程”，新建1座格栅坝、排导槽及对既有干砌石排导糟进行修补、清淤和铺底。本项目周边主要为小河乡丰河村居民和耕地。 2.主要环境保护目标 项目所在区域的环境保护控制目标为： （1）大气环境 评价区域内环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准的要求。 （2）地表水环境 韩家沟各监测指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准要求，韩家沟环境现状质量较好。 （3）声环境 评价区域昼间及夜间噪声值均满足《声环境质量标准》(GB3096－2008)2类标准要求，项目所在地声环境质量良好。经调查了解，项目不涉及饮用水源、自然保护区、风景名胜区等特殊保护目标。根据本项目排污特点和外环境特征确定项目环境保护目标如下： 表3-5 环境保护目标一览表 保护目标 坐标 保护对象 方位 与本项目 场界距离 保护级别 大气环境 E:104.1397；N:32.6113 丰河村居民56户268人 项目南侧 10—150m 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 声环境 E:104.1397；N:32.6113 丰河村居民56户268人 项目南侧 10—150m 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 水环境 E:104.1393；N:32.6105 韩家沟 本项目 / 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 生态环境 E:104.1309，N:32.61888 龙滴水自然保护区 项目南侧 1000m 自然保护区 / 沿线植被 工程占地范围内，可能扰动的部分 保持野生植物现状资源 / 水生生物 评价河段 保持水生生物现状资源

评价适用标准                                      （表四）

| 环 境 质 量 标 准 | 1）环境空气质量标准 执行《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中的二级标准，标准值见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准（二级） 单位：mg/m3 项 目 SO2 NO2 PM10 PM2.5 CO O3 24小时均值 0.15 0.08 0.15 0.75 4 0.16 小时平均值 0.50 0.20 — — 10 0.2 （2）地表水环境质量标准 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅲ类水域标准，标准值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准（Ⅲ类） 单位：mg/L 项目 pH 悬浮物 CODcr BOD5 NH3-N 总磷 石油类 标准值 6—9 / ≤20 ≤4 ≤1.0 ≤0.2 ≤0.05 注：* pH无量纲。 （3）声环境质量标准 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，标准值见表4-3。 表4-3声环境质量标准 等效声级Leq：dB(A) 项目 昼间 夜间 标准值（2类） 60 50 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的二级标准，详见表4-4。 表4-4 大气污染物综合排放标准 单位：mg/m3 污染物 最高浓度限值(mg/m3) 排气筒高度m 无组织排放监控浓值 监控点 浓度 颗粒物 120 15 周界外浓度最高点 1.0 2、废水 施工期废水经隔油沉淀池沉淀后回用不外排，生活污水旱厕收集处理后用于施肥，不外排。 3、噪声 建筑施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1规定限值。 表4-5 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 昼间 夜间 70 55 4、固废 执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单相关要求。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目为非污染生态类项目，结合本项目建设特性，本项目运营期间不申请总量控制指标。 |

建设项目工程分析                                 （表五）

工艺流程简述 一、施工期 1、施工期工艺流程图及产污位置分析 韩家沟泥石流防治工程主要分项分部工程施工顺序为： 1、施工前首先要建立和完善泥石流施工监测网，制定防灾预警方案，为工程施工过程中进行反馈设计积累监测数据资料； 2、拦挡工程施工工序：施工放线→围堰截水、清理平整沟道及坝肩→基坑及坝肩开挖→施工坝基→基坑回填→施工坝身（分台阶逐段施工）→施工坝下游护坦及护岸； 3、排导工程施工工序：测量放线定位→临时防护工程→清理平整沟道→沟槽、基坑开挖→基础混凝土浇筑→墙身砼浇筑→铺底施工。 施工中应注意沟道清理平整和基槽开挖产生的弃土宜就近堆放在拟进行回填部位。 图5-1 工程施工工艺流程及产污环节图 2、施工工艺 2.1主体工程施工 2.1.1 基坑开挖 1、对积水区基坑开挖前应先做好地表水或地下水的疏排等准备工作。 2、开挖土方基坑必须留够稳定边坡，以防滑塌，对边坡上的松软土层，应尽量挖除，必要时还应采用夯压等措施进行加固处理，确保施工安全。 3、开挖后对松散层地基必须按规定尺寸分层夯实，达到设计要求。 4、开挖出的沟基，如地基承载力达不到设计要求时，应进行地基处理加固，如除泥换土、填石砾石料，扰动土夯实，灰土夯实等。 5、开挖出来土石不宜随意堆放于基坑周围和泥石流沟内，避免影响施工安全甚至因施工弃碴引发泥石流。 2.2.2 大体积混凝土浇筑施工技术要求 1、分层浇筑方法 对拦挡坝基础、坝体等，由于其体积或平面尺寸庞大，砼浇筑工程量大，需采用分层浇筑施工。为保证结构的整体性和施工的连续性，应保证在下层混凝土初凝前将上层混凝土浇筑完毕。具体分层方法应根据设计的工程结构形态，采用全面分层、分段分层或斜面分层等不同的方法。 （1）全面分层 在整个模板内，将结构分成若干个厚度相等的浇筑层，浇筑区的面积即为基础平面面积。浇筑混凝土时从短边开始，沿长边方向进行浇筑，要求在逐层浇筑过程中，第二层混凝土要在第一层混凝土初凝前浇筑完毕。全面分层方案一般适于平面尺寸不大，但厚度较大的结构。 （2）分段分层 当采用全面分层方案时浇筑强度很大，现场混凝土搅拌机、运输和振捣设备均不能满足施工要求，可采用分段分层方案。浇筑混凝土时结构沿长边方向分成若干段，浇筑工作从底层开始，当第一层混凝土浇筑一段长度后，便回头浇筑第二层，当第二层浇筑一段长度后，回头浇筑第三层，如此向前呈阶梯形推进。分段分层方案适于结构厚度不大而面积或长度较大时采用。 （3）斜面分层 采用斜面分层方案时，混凝土一次浇筑到顶，由于混凝土自然流淌而形成斜面。混凝土振捣工作从浇筑层下端开始逐渐上移。斜面分层方案多用于长度较大的结构。 3、施工期污染物排放及治理措施分析 （1）废气 本项目施工期大气污染物主要来源于施工期扬尘、汽车及设备尾气。 <1>扬尘 本项目采用即挖即运的方式，施工扬尘主要来自石方开挖、回填扬尘施、建筑材料堆场扬尘、施工弃渣堆放和运输装卸过程。 项目施工期间，产生的扬尘会对周围环境将产生一定影响，所以必须采取一些列切实可行的方案尽量减少对周围环境的影响。根据《住房和城乡建设部办公厅关于进一步加强施工工地和道路扬尘管控工作的通知》建办质〔2019〕23号及《四川省打赢蓝天保卫战实施方案》【川府发〔2019〕4号】要求，结合本工程的施工特点，评价要求采用以下措施减轻扬尘对周围环境的影响： （一）施工现场设移动式喷水软管，对土石方开挖及填筑过程喷水控尘。 （二）加强物料管理。施工现场的建筑材料堆场采用彩条布遮挡，四周设置围挡。 （三）对临时弃渣场表面覆盖密目网，四周设临时围挡。 （四）施工现场出入口应设置车辆冲洗设施，并对驶出车辆进行清洗，同时，洗车废水应设隔油沉淀池进行处理，并回用，不得随意外排。 通过以上措施的实施，可有效减轻对周边环境的影响，对周边居民的生活不会产生明显影响。 因《四川省施工扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）2020年9月1日开始实施，本项目施工过程要求按照本标准实施，施工场地安装在线监测仪，且监测自监测起持续15分钟，监测结果施工场地扬尘排放应符合该标准规定的浓度限值,即拆除工程/土方开挖/土方回填阶段监测点排放限值不高于900ug/m3，其它工程阶段不高于350ug/m3。 且监测点位置设置按照本标准执行： ①监测点位应设置于建筑工地施工区域围栏安全范围内，优先设置于车辆进出口处和工地下风向浓度最高点处，可直接监控施工现场主要施工活动的区域。 ②在监测点周围，不应有非施工作业的高大建筑物、树木或其他障碍物障碍环境空气的流通。从监测系统采样口到附近最高障碍物之间的水平距离，至少应为该障碍物高出采样口垂直距离的两倍以上。 ③监测点应设置在相对安全和防火措施有保障的地方，监测点附近应避免强电磁干扰，周围有稳定可靠的电力供应，方便安装和检修通信线路。 ④当与其他建筑工地相邻时，应避免在相邻边界处设置监测点。 ⑤监测点的位置不宜轻易变动，以保证监测的连续性和数据的可比性。 ⑥监测点位采样口距离地面高度一般应为2-4m。 ⑦施工场地监测点数量要符合该标准的要求，本项目施工场地占地面积小于5000平方米，因此必须设置一个自动监测点。 <2>汽车及设备尾气 由于施工期使用大量燃油机械和运输车辆，在施工场地和运输沿线有汽车、设备尾气产生。尾气中含有SO2、NOx、CO等污染物，由于施工机械燃烧废气具有流动性、且排放量较小，属间断性排放，加之本项目施工场地开阔，扩散条件良好，因此，施工机械废气对周边环境影响较小。 （2）废水 项目施工期废水主要来源于混凝土搅拌废水、施工车辆冲洗污水、生活污水等。 ①生活污水 根据现场调查，施工高峰期施工人员为60人，产生的生活污水量为3m3/d，施工期项目施工营地施工人员生活污水生活污水旱厕收集处理后用于施肥，不外排。 ②施工废水 1）混凝土搅拌废水 因本项目距商混站较远，且施工区位于韩家沟沟内，商品砼不便运输，因此在施工场地内设置一处小型拌合站，用于本项目排导槽边墙、 底板修复，副坝基础挡土墙，归流堤建设的混凝土施工，混凝土施工过程中会产生一定量的混凝土搅拌废水（搅拌机清洗废水），产生量为1m3/d，主要污染物为SS，浓度 3000mg/L 左右。 2）施工车辆冲洗污水 工程出场车辆应做到清洁冲洗，将会产生冲洗污水，污水中主要污染物为石油类和悬浮物，产生量为3m3/d。根据调查，洗车污水中石油类浓度约为50~80 mg/L，悬浮物浓度约在4000 mg/L。 施工废水主要有混凝土拌合及施工车辆的冲洗污水，均产生于本项目在施工场地内，主要污染物为SS，本环评要求：在施工场地内建设一个隔油隔油沉淀池（5m3）。施工废水经隔油沉淀池处理后回用于混凝土拌合或场区洒水降尘，不外排。施工结束后隔油沉淀池回填处理，减少了安全隐患。 （3）噪声 施工期噪声主要来自装载机、搅拌机、打夯机、挖土机等施工机械，噪声值为80～100dB(A)。项目主要噪声源见表5-1。 表5-1 施工期主要噪声源 机械设备名称 单位 数量 声源强度值dB（A） 备注 单斗挖掘机 台 5 100 基坑开挖、回填 装载机 台 5 80 材料装载 自卸翻斗车 台 10 80 运土 发电机 台 4 90 现场供电 砂浆搅拌机 台 4 93 灰土搅拌 根据现场调查，施工期采取以下措施减小噪声对周边居民的影响： ①采用低噪声设备； ②将混凝土搅拌机等高噪声的作业点合理的布置远离居住区； ③将强噪声作业安排在白天进行，夜间（22：00－6：00）不施工。 ④运输车辆途经居民稠密区时慢行、不鸣笛、不超载，夜间不运输物料。 （4）固体废弃物 项目建设施工期产生的固体废物包括清淤工程产生的淤泥、弃土弃渣和生活垃圾。 ①清淤工程产生的淤泥 由于受9.13暴雨影响，目前韩家沟淤积严重，韩家沟为当地农灌、排洪河流，项目评价河段两岸主要为农户和耕地，上游无工业，污染类型为生活面源污染及农业面源。河道含有机物腐殖的底泥，淤泥经自然脱水后，应及时清运至周边耕地作改良土使用。清淤物中的碎石用于格栅坝、排导槽等建设，清淤物经综合利用后需外运至临时弃渣场的淤泥量为3000m3。 ②弃土弃渣 经土石方平衡分析，施工便道等临时工程中加强剥离表土利用，减少弃渣量，本工程土石方弃渣量为1000m3。运至本项目临时弃渣，临时弃渣场位于县道X120桥涵西北侧110m处低洼空地，弃渣应采取防护措施挡护，避免造成水土流失。临时弃渣场在施工期结束后，及时进行绿化，对环境影响较小。 ③生活垃圾 工程建设中，施工人员最多为60人，产生的生活垃圾为30kg/d，根据现场调查，生活垃圾经过袋装收集后，由环卫部门统一处理。 （5）生态防护措施 ①工程占地的影响 本项目永久占地1000m2，占用量小，不涉及占用基本农田，不涉及农用地转用，不改变土地用途。临时占地主要包括施工场地、临时便道、临时弃渣场等，占地类型主要为河滩地，在施工过程中尽量控制临时占地的使用量，对施工人员进行生态教育，并增加巡护人员进行巡视保护，施工期结束后，拆除施工场地内的建筑物，建筑垃圾送临时弃渣场；施工场地内剩余的土、砂、石料进行回收，并对地面进行平整，恢复地貌。项目临时用地主要为河滩地和荒草地，施工期结束后实施植被恢复措施：覆盖表土恢复成草地，撒播草籽。 ②对陆生生态的影响 项目建设区域附近人类活动比较频繁，工程周边的植被主要为农作物及草灌，陆生动物较少，野生动物有少量的蛇、鼠及其他一些爬行动物，但不涉及国家和省级重点野生保护动物。项目施工建设会破坏动物原有的生境，部分野生动物会向其它地方迁徙。 a削减措施 施工单位应加强施工管理，避免生活、施工废水的直接排放，减少水体污染，保护野生动物生境；禁止随意倾倒废渣，合理布局高噪声施工设备，降低机械噪声对动物的干扰。 b管理措施 施工单位应加强有关野生动物保护的宣传教育，严禁施工人员在施工区及其周围非法猎捕、杀害野生动物。 ③对水生生态的影响 工程涉及地表水为韩家沟，施工区域不涉及珍惜水生生物栖息地、鱼虾类产卵场和仔稚幼鱼索饵场。项目评价河段不涉及保护鱼类和鱼类的产卵场、越冬场和索饵场分布。本项目在枯水期进行。施工导流采用分期施工，分期导流的方式。基坑采用明渠排水的方式。施工废水经沉淀后，作为施工用水和控尘用水，不外排。 环评要求，施工期间，禁止将建筑垃圾及生活垃圾倾倒至韩家沟。 ④水土流失 该项目拟采取以下水土流失防治措施： 严格施工管理，禁止施工材料乱堆、乱放。施工场地必须首先完成场地的工程排水措施才能进行场地平整，以减少扰动地表因降雨带来的水土流失。土石方开挖应尽量避开雨季施工，并在雨季到来之前做好边坡防护及排水设施。结合场地地形和汇水情况，在临时弃渣场设置截、排水系统及挡土墙，防止暴雨将石料冲刷至堆场外。外侧边坡设置截水沟，内侧设置排水沟，排水沟与截水沟顺接。 施工结束后，对临时占地区进行土地整理，撒播草籽，防治水土流失。撒播密度为草种撒播量为5.0g/m2。种子级别为一级，发芽率不低于85%。草籽渠系施工结束后播种，播深2~3cm，撒播后覆土1~2cm，并轻微压实，以保持土壤水分，达到固土、绿化的效果。 二、营运期 项目建成后，运营期无废水、废气和噪声产生。运营期根据河道内淤积量不定期在枯水期进行清淤，包括砂砾石和淤泥，其中砂砾石可用于堤防修复，淤泥作为周边耕地改良土使用。 （1）生态环境影响 本工程建成后，由于将原有的自然沟壑改变为人工营造的混凝土排导槽，不利于岸边植被的生长。但影响是短暂的，一段时间以后植被又形成了新的群落。 （2）景观环境影响 项目建成后自然沟壑景观改变为人工营造的混凝土排导槽，对周围景观造成一定的影响。 （3）拦挡坝清淤工程 本项目运营期在有泥石流洪水的情况下，运营期在有泥石流洪水的情况下，排导槽、拦挡坝会产生一定的淤积物，淤积物需要及时清理以免影响后续防洪，淤积物量与洪水爆发次序有关，环评要求建设单 位一旦发生洪水有淤积物的情形下，建设单位应及时组织清理，淤泥清理至当 地城建部门指定的地点堆存。

项目主要污染物产生及预计排放情况                 （表六）

| 内容 类型 | 排 放 源 | 主要污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及 排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 施 工 期 | 燃油机械、机动车尾气 | NO2、SO2、 CO、THC | 少量 | 少量 |
|  |  | 扬尘 | TSP |  |  |
| 水污染物 | 施 工 期 | 施工废水 5m3/d | SS | 3000mg/L | 不外排 |
|  |  | 生活废水3m3/d， | COD | 400mg/L，0.0012kg/d | 不外排 |
|  |  |  | NH3-N | 70mg/L，0.00021kg/d |  |
| 固体废弃物 | 施 工 期 | 施工人员 | 生活垃圾 | 30kg/d | 0 |
|  |  | 河道清淤 | 淤泥 | 3000m3 | 0 |
|  |  | 主体工程 | 土石方 | 1000m3 | 0 |
| 噪声 | 施工期 | 施工机械及运输车辆 | 噪声 | 80~100dB（A） | 55~70dB（A） |
| 主要生态影响： 主要为临时占地对生态的影响，临时占地包括临时渣场、施工便道和施工场地占地等，根据现场调查，临时占地类型主要为河滩地，施工期结束后，对临时占地进行复耕或绿化，减少了施工期对生态的影响。 |

环境影响分析                                      （表七）

一、评价等级 根据本项目工程特点、建设地区环境特征、按《环境影响评价技术导则》中确定评价等级的原则和方法，确定本项目评价工作等级如表7-1所示。 表 7-1 评价等级划分 评价内容 工作等级 依据 评价范围 声环境 二级 根据《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ 2.4-2009），本项目位于松潘县安宏乡，项目区周边主要以居住为主，为 2 类声环境功能区。因此本项目声环境评价工作等级按二级进行。 以建设项目边界向外200 m 为评价范围； 环境空气 三级 根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ 2.2-2018），本项目主要归流堤、副坝基础挡土墙、排导槽边墙、底板修复及清淤。沿线无集中式排放源，项目营运期对环境空气无影响，环境空气影响评价工作等级确定为三级。 不需设置大气环境影响评价范围 地表水环境 三级 根据《环境影响评价技术导则——地表水环境》（HJ 2.3-2018），本项目属于水文要素影响型，工程垂直投影面积＜0.05km2，因此，评价工作等级确定为三级。 项目工程段所在河段上游500m，下游1000m。 地下水 环境 / 根据《环境影响评价技术导则——地下水环境》（HJ 610-2016），本项目 为Ⅳ类建设项目，无需进行地下水评价。 不需设置地下水环境影响评价范围 土壤环境 / 根据《环境影响评价技术导则——土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）， 本项目属于Ⅳ类项目，可不开展土壤环境影响评价。 不需设置地下土壤环境影响评价范围 生态环境 三级 根据《环境影响评价技术导则——生态影响》（HJ19-2011），本项目不涉及特殊生态敏感区和重要生态敏感区，为一般区域。本工程建设规模2466m2＜2km2，长度＜50km。因此，生态环境影响评价工作等级确定为三级。 以建设项目边界向外200 m 为评价范围 风险 简单分析 本项目的环境风险潜势为I，根据风险评价工作等级判定，本项目只需进行简单分析，因此本项目环境风险评价工作主要进行可能的事故类型及源项分析，提出防范、减缓和应急措施。 本项目风险涉及地表水环境风险，风险评价范围同地表水环境评价范围，项目工程段所在河段上游500m，下游1000m。 二、施工期环境影响分析 1、大气环境影响分析 本项目施工期大气污染物主要来源于施工期扬尘、汽车及设备尾气。 ①扬尘 本项目采用即挖即运的方式，施工扬尘主要来自石方开挖、回填扬尘施、建筑材料堆场扬尘、施工弃渣堆放和运输装卸过程。 施工期针对扬尘采取的措施有：施工现场设移动式喷水软管，对土石方开挖及填筑过程喷水控尘。加强物料管理。施工现场的建筑材料堆场采用彩条布遮挡，四周设置围挡。对临时弃渣场表面覆盖密目网，四周设临时围挡。施工现场出入口应设置车辆冲洗设施，并对驶出车辆进行清洗，同时，洗车废水应设隔油沉淀池进行处理，并回用，不得随意外排。 通过以上措施的实施，可有效减轻对周边环境的影响，对周边居民的生活不会产生明显影响。 ②汽车及设备尾气 由于施工期使用大量燃油机械和运输车辆，在施工场地和运输沿线有汽车、设备尾气产生。尾气中含有SO2、NOx、CO等污染物，由于施工机械燃烧废气具有流动性、且排放量较小，属间断性排放，加之本项目施工场地开阔，扩散条件良好，因此，施工机械废气对周边环境影响较小。 综上所述，本项目施工期产生的大气污染物主要为施工扬尘、施工机械设备排放的废气，工程施工期环境空气污染具有随时间变化程度大、漂移距离近、影响距离和范围小等特点，其影响只限于施工期，随建设期的结束而停止，不会产生累积的污染影响。 2、地表水环境影响分析 施工期废水 项目施工期废水主要来源于混凝土搅拌废水、施工车辆冲洗污水、生活污水等。 （1）生活污水 根据现场调查，施工高峰期施工人员为60人，产生的生活污水量为3m3/d，生活污水依托当地农户预处理池处理，不外排，不会对韩家沟水体水质不会造成明显影响。 （2）施工废水 施工废水主要有混凝土拌合及施工车辆的冲洗污水，均产生于本项目在施工场地内，主要污染物为SS，本环评要求：在施工场地内建设一个隔油沉淀池（5m3）。施工废水经隔油沉淀池处理后回用于混凝土拌合或场区洒水降尘，不外排。施工结束后隔油沉淀池回填处理，减少了安全隐患。 3、声环境影响分析 ①噪声源强 施工期噪声主要来自装载机、搅拌机、打夯机、挖土机等施工机械，噪声值为80～100dB(A)。 ②预测模式 本项目施工噪声源可近似作为点声源处理，根据点声源噪声衰减模式，可估算其施工期间离噪声源不同距离处的噪声值，预测模式如下: L2-一点声源在预测点产生的声压级; L1—点声源在参考点产生的声压级; r2—预测点距声源的距离; r1—参考点距声源的距离; △L—各种因素引起的衰减量(包括声屏障、空气吸收等引起的衰减量)，对 两个以上多个声源同时存在时，其预测点总声级采用下面公式: 式中：L——叠加后总声压级[dB(A)]； Li——各声源的噪声值[dB(A)]； n——声源个数。 ③预测结果 在不考虑各种衰减影响情况下，利用模式可模拟计算得到各施工机械在不同距离处的噪声影响值，具体结果详见表7-1。各类施工机械同时作业噪声对不同距离受声点的影响预测结果见表7-2。 表7-2 各种施工机械在不同距离处的噪声预测值 单位：dB(A) 噪声源 距噪声源不同距离处的噪声预测值 10m 20m 30m 40m 50m 60m 80m 100m 150m 200m 单斗挖掘机 74.4 68.9 65.4 62.9 61 59.5 57 55 51.5 49 装载机 74.4 68.9 65.4 62.9 61 59.5 57 55 51.5 49 自卸翻斗车 79.5 73.9 70.4 68 66 64.5 62 60 56.5 54 发电机 79.5 73.9 70.4 68 66 64.5 62 60 56.5 54 砂浆搅拌机 79.5 73.9 70.4 68 66 64.5 62 60 56.5 54 表7-3 各种施工机械在不同距离处的噪声预测值 单位：dB(A) 噪声源 距噪声源不同距离处的噪声预测值 10m 20m 30m 40m 50m 60m 80m 100m 150m 200m 各类施工机械噪声叠加值 85.1 78.9 75.5 72.9 71.0 69.4 66.9 65 61.5 58.9 由于项目夜间不进行施工作业活动，故评价仅对昼间施工对环境的影响进行分析。从表7-1、表7-2各类施工机械在不同距离噪声预测值可以看出：各施工机械设备产生的噪声昼间在离声源40m以外可符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB 12523-2011)标准限值，即70dB(A)。各类施工机械设备同时作业时产生的噪声昼间在离声源60m以外可符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准限值，即70dB(A) 施工噪声对环境的影响很大程度上取决于施工点与敏感点的距离和施工时间，距离越近，产生影响也就越大。由于项目夜间不进行施工活动，故评价仅对昼间施工对敏感点的影响情况进行分析。本项目工程边界距离最近的环境敏感点为丰河村农户(10m)，环评要求施工单位采取采用低噪声设备；将混凝土搅拌机等高噪声的作业点合理的布置远离居住区；将强噪声作业安排在白天进行，夜间（22：00－6：00）不施工。以减轻对周围声环境造成的不利影响。 4）固体废弃物 项目建设施工期产生的固体废物包括淤工程产生的淤泥、弃土弃渣和生活垃圾。 ①清淤工程产生的淤泥 由于受9.13暴雨影响，目前韩家沟淤积严重，韩家沟为当地农灌、排洪河流，项目评价河段两岸主要为农户和耕地，上游无工业，污染类型为生活面源污染及农业面源。河道含有机物腐殖的底泥，淤泥经自然脱水后，应及时清运至周边耕地作改良土使用。清淤物中的碎石用于格栅坝、排导槽等建设，清淤物经综合利用后需外运至临时弃渣场的淤泥量为3000m3。 ②弃土弃渣 经土石方平衡分析，施工便道等临时工程中加强剥离表土利用，减少弃渣量，本工程土石方弃渣量为1000m3。运至本项目临时弃渣。 本项目布置1个临时弃渣场，主要占地类型为荒地，临时弃渣场位于县道X120桥涵西北侧110m处低洼空地，不在河流最高水位线以下，交通便利，利于运输，渣场周围无工业区、自然保护区、风景名胜区、下游无集中饮用水源取水口及饮用水源保护区和其他需要特殊保护的区域。弃渣运至弃渣场内，先将表土剥离，待弃渣堆放完平整后进行绿化。同时，根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）要求，对弃渣应采取一定的挡护及植被恢复措施，故弃渣场无明显的环境制约因素，选址合理。临时弃渣场在施工期结束后，及时进行绿化，对环境影响较小。 ③生活垃圾 工程建设中，施工人员最多为60人，产生的生活垃圾为30kg/d。根据现场调查，生活垃圾经过袋装收集后，由环卫部门统一处理。 5、施工期土壤环境影响分析 本项目为泥石流治理工程，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）附录A，本项目属于其他，Ⅳ类项目。Ⅳ类项目可不开展土壤评价。因此本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 6、施工期地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）可知，地下水评价等级判定根据建设项目所属的地下水环境影响评价项目类别及建设项目的地下水环境敏感程度进行判定。根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录 A 本项目为Ⅳ类项目，可不开展地下水评价。 7、施工期环境风险影响分析 所谓“环境风险”是指突发性事故对环境造成的危害程度及可能性。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）相关技术要求，本评价将对施工过程中可能发生的事故风险进行环境影响分析，提出防范及应急措施，力求将环境风险降至最低。 （1）风险调查 根据工程施工特点、周围环境特点以及工程与周围环境之间的关系分析施工期的环境风险，风险主要体现在：废水处理设施事故引起水质污染； （2）风险评价工作等级 本项目的环境风险潜势为I，根据风险评价工作等级判定，本项目只需进行简单分析，因此本项目环境风险评价工作主要进行可能的事故类型及源项分析，提出防范、减缓和应急措施。 （3）风险识别及分析 本工程正常施工期间施工废水经沉淀处理后回用，施工现场生活污水依托当地农户预处理池处理，不外排。不会对周边水体水质产生不良影响。当污废水事故排放，污水未经处理而直接排入河道，可能对韩家沟水质产生一定的影响。事故排放将使下游河段COD、SS 和石油类浓度增值较大，在短距离范围内超标严重。因此，工程施工期间应当严格把好安全关，杜绝事故排放。严禁将施工废水、废液排入河流等地表水体。 （4）风险分析结论 本项目涉及的主要环境风险为施工污废水事故排放，在严格落实本次评价提出的各项环境风险防范措施和应急预案、安全评价提出的各项要求的情况下，从环境风险角度，项目建设可行。 8、施工期生态环境影响分析 ①工程占地的影响 本工程所占用土地（1000m2）不涉及占用基本农田，不涉及农用地转用，不改变土地用途。 本工程本工程占地分为永久性占地和临时占地。永久性占地为规流堤、排导槽边墙占地，主要建筑物均布置在河道管护范围内，因此本工程修建规流堤、排导槽后永久占用的土地主要河滩地。工程永久占地，会造成周边生态环境的破坏，主要采取划定施工界限减少地面扰动可以减轻。 临时占地为施工场地、临时便道 、临时弃渣场等。施工临时占用地会改变原地貌、景观、毁坏地表植被，裸露的地面被雨水冲刷后将造成水土流失，进而降低土壤的肥力，影响局部生态系统的稳定性。根据现场调查，工程结束后对临时占地立即进行复耕或绿化，从而减少了临时占地的影响。 ②对陆生生态的影响 项目为新建防护堤和拦挡坝，且施工区域为人类活动频繁区域，对区域陆生生态造成影响较小，且施工结束后对临时占地进行迹地恢复，不会对陆生生态造成较大影响。 ③对水生生态的影响 工程涉及地表水为韩家沟，施工区域不涉及珍惜水生生物栖息地、鱼虾类产卵场和仔稚幼鱼索饵场。项目施工时会产生一定的泥沙，导致河流水质变浑浊，但项目施工时间较短，影响范围较小，项目施工完毕后，将尽快恢复至原有水生生态环境，河道水文情势不会受到大的影响，不会对地表水水生植物生态环境造成较大影响。 ④项目建设对水土流失的影响 本工程施工建设前，所占用土地以河滩地为主，水土流失情况为微度侵蚀。新增的水土流失主要集中在工程建设期。施工期由于工程开挖、占压造成的原地貌水土保持功能降低甚至丧失，导致土壤侵蚀加剧而增加的水土流失量。本项目施工期已结束，临时占用土地功能恢复为原貌，该区域水土流失情况恢复为施工期以前。因此，本项目施工期水土流失是暂时的，水土流失对区域影响不大。 二、营运期环境影响分析 （1）生态环境影响分析 本工程建成后，由于将原有的自然沟壑改变为人工营造的混凝土排导槽，不利于岸边植被的生长。但影响是短暂的，一段时间以后植被又形成了新的群落。 （2）景观环境影响 项目建成后自然沟壑景观改变为人工营造的混凝土排导槽，对周围景观造成一定的影响。 （3）拦挡坝清淤工程 本项目运营期在有泥石流洪水的情况下，运营期在有泥石流洪水的情况下，规流堤会淤积一定的淤泥，淤泥需要及时清理以免影响后续防洪，淤泥量与洪水爆发次序有关，环评要求建设单位一旦发生洪水有淤泥淤积的情形下，建设单位应及时组织清理，淤泥清理至当地城建部门指定的地点堆存。 （4）社会环境的影响分析 本工程的建设，可以提高韩家沟沿线防洪减灾的能力，促进松潘县小河乡丰河村社会经济的可持续发展。 本工程实施后，农业生态环境的改善将促使社会环境从根本上有所改善。 ①保护现有耕地。增产保粮，为农业生产稳定持续发展莫定了基础。 ②生态环境进一步改善，有效遏制洪灾的发生，为当地群众创造了良好的环境和生产、生活条件。这对改善了人们的生存环境，为当地群众创造良好的社会环境和生产生活条件。并对稳定群众思想情绪、加强民族团结、促进社会安定具有重要的经济政治意义。 （5）环境正效应 （1）疏浚河槽、巩固河岸，提高城市防洪能力 松潘县小河乡丰河村居民和土地时常被洪水淹没，泥石流治理工程建成后，巩固河岸，使保护区防洪能力达到50年一遇洪水标准，同时提升城镇的整体形象。 （2）提高河道行洪能力，改善水环境 兴建泥石流治理工程，不仅可以拓宽、疏通河道，减少洪灾损失，而且也是韩家沟、涪江流域水环境综合治理的重要部分，有利于项目区域水土保持和环境卫生的改观。 （3）兴建防洪工程是水土保持的需要 受地震灾害影响韩家沟沿岸部分地段防洪措施不断垮塌，水土流失日益严重，新建归流堤、副坝基础挡土墙、排导槽边墙、底板修复及清淤对水土保持将起到积极的作用。本项目实施后，将大大提高河道下游260m处丰河村居民居住区的地灾防护效果。 （4）形成完整防洪体系，保障灾民生命财产安全 地质灾害是影响当地社会稳定，制约经济发展的严重问题。本工程完工后，加大了韩家沟泄洪能力，减少河道侵蚀，保护沟道下游的农田和56户268人的生命财产安全，消除了地质灾害对经济发展的不利影响，并将有效地保护影响区内居民点、交通等公共设施。因此，整个防治工程有利于社会发展和人民安居乐业。 三、环境管理与监控计划 工程在施工期及营运期需设置详细的环境保护管理与监测计划，需实行“领导全面负责、分级落实、分工负责、归口管理”的体制，保证工程各项环保措施 及对策能够充分落实到位，使项目的环境影响降到最低。为最大限度减少工程建设对环境带来的不利影响，保证工程完建后良好的运行。需建立专门的环境保护机构，对工程的施工期以及营运期的环境开展保护工作。 l、环境监控体系 拟建项目施工管理组成应包括建设单位、监理单位、施工单位在内的三级管理体系；同时要求工程设计单位做好服务和配合。 施工单位应加强自身的环境管理，各施工单位须配备必要的专、兼职环保管理人员。这些人员应是施工前经过相关培训、具备一定能力和资质的技术人员，并赋予其相应的职责和权力，使其充分发挥施工现场环保监督、管理职能，确保工程施工按照国家有关环保法规及工程设计的措施要求进行。 监理单位应根据环境影响报告表，环保工程施工设计文件及施工合同中规定执行的各项环保措施作为监理工作重要内容，并要求工程施工严格按照国家、地方有关环保法规、标准进行.对建设项目的各项环保工程建设质量把关。监督施工单位落实施工中应采取的各项环保措施。施工建设阶段。环境管理监督机构的职责如下： （1）监督施工单位按时提交施工方案，协助建设单位、上级主管部门和环保部门对施工方案进行检查和审核。以确保施工方案符合国家有关法律、法规要求； （2）对施工单位提出施工具体环境保护要求.井监督其污染防治措施的实施； （3）监督环保工程的实施情况，确保与主体工程同时投产使用:监督工程施工质量； （4）协助施工单位和建设单位开展环保法律、法规及环保知识的宜传和培训，增强施工人员的环保意识和法制观念，贯彻“预防为主，防治结合，因地制宜，综合治理”的指导方针； （5）监督施工单位对弃土、弃石的堆存处置工作，确保符合有关环保要求； （6）监督施工结束后施工场地的清理整治工作，恢复原有地貌和临时占地的植被。施工期产生的垃圾应送集中堆放点堆放。 2、环境管理要求 （1）建设单位与施工单位签定工程承包合同中，应包括有关工程施工期间环境保护条款，包括工程施工中生态环境保护(水土保持)、施工期间环境污染控制。污染物排放管理，施工人员环保教育及相关奖惩条款： （2）施工单位应提高环保意识。加强驻地和施工现场的环境管理。合理安排施工计划。切实做到组织计划严谨，文明施工；环保措施逐项落实到位，环保工程与主体工程同时实施、同时运行，环保工程费用专款专用，不愉工减料，延误工期； （3）施工单位应特别注意工程施工中的水土保持，尽可能保护好沿线土壤，植被、弃土、弃石须运至设计中指定地点弃置，严禁随意堆置； （4）各施工现场、施工单位驻地及其他施工临时设施，应加强环坡管理，施工污水禁止无组织排放，尽可能集中收集沉淀处理后用于场地及道路抑尘；工地应采取降尘措施，工程施工完毕后施工单位及时清理和恢复施工现场，妥善处理生活垃圾与施工弃渣，减少扬尘；施工现场应执行《建筑施工场界嗓声限值》(GB 12523-2011)中的有关规定和要求； （5）认真落实各项补偿措施，做好工程各项环保设施的施工监理与验收，保证环保工程质量，真正做到环保工程“三同时”。 3、监控计划 （1）协调各施工段的关系，计算好运输车辆流量，合理分配车辆运营。 （2）优选最佳方案施工线路，合理布设及使用施工机械，对施工噪声、施工垃圾做好控制管理工作。施工中对噪音的污染要严格进行控制。以保证周边环境不因施工噪音而受到破坏。严格控制人为噪声，进入施工现场不得高声喊叫、无故摔打模板、乱吹哨。杜绝高音喇叭的使用，最大限度地减少噪声干扰。施工现场噪音按照有关的规定进行控制，不得影响施工现场单位的正常工作。 （3）废弃物管理消纳达标：废弃物不在现场乱扔，运出后不污染土地。弃土弃渣与生活垃圾分离。 4、环境监测计划 （1）环境监测工作组织 本工程环境监测任务应由工程环境管理机构负责组织实施，大气环境、生态环境及水土保持监测应委托具有相应监侧资质和监测经验的单位进行监测。 环境监测应按国家和地方的环保要求进行，采用国家规定的标准监侧方法，并按照规定。定期向有关环境保护主管部门上报监测结果。 （2）环境监测工作内容 根据工程特点及工程区环境特点，工程主要进行污染控制监测、生态环境监侧和水土保持监侧，监侧分施工期和运行期两个时段。 ①污染控制监侧 根据工程内容、工程实施区域环境特点和地环保部门要求，工程污染控制监测主要是针对土壤、植被、施工作业废气、废水和噪声等污染控制监测。 ②生态环境监测 生态监测的目的是对影响范围内生态现状做出评价，为进行生态恢复措施的实施提供依据。 工程施工期生态环境监测的主要内容有以下几点：由于施工开挖、占地及人员进驻而引发的动、植物资源迁移或破坏造成对生态的影响；由于人员和设备的活动改变了土地的生产能力，造成土地生产能力下降，进而给生态带来影响；由于施工扰动地表及弃渣所造成的水土流失。 工程施工运行期生态环境主要为了解工程建设后工程区生态环境状况。分析工程运行对区域生态的影响，验证预侧结果和生态保护措施的效果，运行期生态监测主要是调查工程建成后工程区植被及水生生物的恢复程度。水土流失状况。分析工程建设对工程区生态的影响与生态减缓及恢复措施的效果。 （3）施工期环境监测计划 ①目的 检查和监督施工过程中发生的施工扬尘和施工噪声引起的环境问题，以便及时进行处理。 ②监控时段 包括施工全过程，着重考虑典型气象条件和重要敏感点地段的施工监测。 ③监测项目 大气环境监侧：TSP 噪声环境监测：等效连续A声级 ④监测点位 施工现场居民点。特别是对重点的环境保护目标应在施工影响期进行监测，掌握施工的影响程度和范围，若出现纠纷情况。应及时采取防护措施。 （4）营运期地灾监控计划 在泥石流沟谷的形成区、流通区和堆积区分别设置监测点。根据监测到的降雨数据和现场巡查的异常现象，将泥石流开始起动、流动的情况，及时利用电话或无线电设备，传送到监测预报中心，发出警报，通知主管部门和政府，组织泥石流区人员及时撤离。并向当地群众开展了广泛的地质灾害防治知识的宣传培训及应急演练。 ① 监测预报预警体系建设 建立以预防为主的地质灾害监测、预报、预警体系建设，开展地质灾害调查，建设地质灾害群测群防网络。进行定期和不定期的检查。加强对地质灾害重点地区的监测和防范，发现险情时，要及时向当地人民政府和上一级国土资源主管部门报告。当地县级人民政府要及时划定灾害危险区，设置危险区警示标志，确定预警信号和撤离路线。根据险情变化及时提出应急对策，组织群众转移避让或采取排险防治措施，情况危急时，应强制组织避灾疏散。 ②防灾明白卡”发放 为提高群众的防灾意识和能力，地方各级人民政府要根据当地已查出的地质灾害危险点、隐患点，将群测群防工作落实到具体单位，落实到乡(镇)长和村委会主任以及受灾害隐患点威胁的村民，要将涉及地质灾害防治内容的“明白卡”发到村民手中。 ③ 地质灾害速报制度 1）速报时限要求 当地政府接到当地出现特大型、大型地质灾害报告后，应在4小时内速报县级人民政府、县级级人民政府国土资源主管部门。 当地政府接到当地出现中、小型地质灾害报告后，应在12小时内速报县级人民政府和、县级级人民政府国土资源主管部门。 2）速报的内容 灾害速报的内容主要包括地质灾害险情或灾情出现的地点和时间、地质灾害类型、灾害体的规模、可能的引发因素和发展趋势等。对已发生的地质灾害，速报内容还要包括伤亡和失踪的人数以及造成的直接经济损失。 3）地质灾害险情和灾情分级 地质灾害按危害程度和规模大小分为特大型、大型、中型、小型地质灾害险情和地质灾害灾情四级： i特大型地质灾害险情和灾情(I级)。 受灾害威胁，需搬迁转移人数在1000人以上或潜在可能造成的经济损失1亿元以上的地质灾害险情为特大型地质灾害险情。 因灾死亡30人以上或因灾造成直接经济损失1000万元以上的地质灾害灾情为特大型地质灾害灾情。 ii大型地质灾害险情和灾情(Ⅱ级)。 受灾害威胁，需搬迁转移人数在500人以上、1000人以下，或潜在经济损失5000万元以上、1亿元以下的地质灾害险情为大型地质灾害险情。 因灾死亡10人以上、30人以下，或因灾造成直接经济损失500万元以上、1000万元以下的地质灾害灾情为大型地质灾害灾情。 iii中型地质灾害险情和灾情(Ⅲ级)。 受灾害威胁，需搬迁转移人数在100人以上、500人以下，或潜在经济损失500万元以上、5000万元以下的地质灾害险情为中型地质灾害险情。 因灾死亡3人以上、10人以下，或因灾造成直接经济损失100万元以上、500万元以下的地质灾害灾情为中型地质灾害灾情。 iv小型地质灾害险情和灾情(Ⅳ级)。 受灾害威胁，需搬迁转移人数在100人以下，或潜在经济损失500万元以下的地质灾害险情为小型地质灾害险情。 因灾死亡3人以下，或因灾造成直接经济损失100万元以下的地质灾害灾情为小型地质灾害灾情。 4） 应急响应 地质灾害应急工作遵循分级响应程序，根据地质灾害的等级确定相应级别的应急机构。 出现地质灾害险情的人民政府立即启动相关的应急预案和应急指挥系统，依照群测群防责任制的规定，立即将有关信息通知到地质灾害危险点的防灾责任人、监测人和该区域内的群众，对是否转移群众和采取的应急措施做出决策；及时划定地质灾害危险区，设立明显的危险区警示标志，确定预警信号和撤离路线，组织群众转移避让或采取排险防治措施，根据险情和灾情具体情况提出应急对策，情况危急时应强制组织受威胁群众避灾疏散。 5） 应急保障 ①应急队伍、资金、物资、装备保障 加强地质灾害专业应急防治与救灾队伍建设，确保灾害发生后应急防治与救灾力量及时到位。专业应急防治与救灾队伍、武警部队、乡镇村应急救援志愿者组织等，平时要有针对性地开展应急防治与救灾演练，提高应急防治与救灾能力。 地质灾害应急防治与救灾费用按《财政应急保障预案》有关规定执行或按国家和省市有关规定落实。 地方各级人民政府要储备用于灾民安置、医疗卫生、生活必需等必要的抢险救灾专用物资。保证抢险救灾物资的供应。 ② 通信与信息传递 加强地质灾害监测、预报、预警信息系统建设，充分利用现代通信手段，把有线电话、卫星电话、移动手机、无线电台及互联网等有机结合起来，建立覆盖全市的地质灾害应急防治信息网，并实现各部门间的信息共享。 ③ 宣传与培训 加强公众防灾、减灾知识的宣传和培训，对广大干部和群众进行多层次多方位的地质灾害防治知识教育，增强公众的防灾意识和自救互救能力。 四、环保投资概算 项目环境保护投资总计52万元，占总投资989.81万元的5.25%，项目环保措施及投资见表7-4。 表7-4 环保投资估算一览表 类 别 措 施 内 容 投资估算（万元） 备注 废气治理 建筑、交通运输土石方开挖扬尘及材料的运输洒水、防尘 围挡、出场车辆清洗、临时弃渣场表面覆盖密目网等 3 新建 废水治理 施工期简易隔油沉淀池 5 新建 生活污水旱厕收集处理后用于农田施肥 2 新建 噪声 施工期围挡、选用低噪声设备、合理布局等 3 新建 固体废物处置 多余土石方及泥石流堆积物外运至临时渣场 / 纳入主体投资 临时垃圾桶及生活垃圾外运 1 生态措施 工程占地 在施工过程中尽量控制临时占地的使用量，对施工人员进行生态教育，施工期结束后对临时用地进行迹地平整、撒播草籽，恢复成草地。 12 新建 陆生生态 强施工管理，避免生活、施工废水的直接排放；禁止随意倾倒废渣，合理布局高噪声施工设备。加强有关野生动物保护的宣传教育，严禁施工人员在施工区及其周围非法猎捕、杀害野生动物。 3 施工临建工程进行拆除，采取生 态恢复措施 水生生态 枯水期进行施工导流，采用分期施工，分期导流的方式。禁止将建筑垃圾及生活垃圾倾倒至韩家沟。 2 新建 水土保持措施 土石方开挖做好边坡防护及排水设施。在临时弃渣场设置截、排水系统及挡土墙。施工结束后，对临时占地区进行土地整理，撒播草籽 10 新建 环境监管 施工期环境监测，检查和监督施工过程中发生的施工扬尘和施工噪声引起的环境问题 5 新建 竣工环保验收调查 6 新建 合 计 52 五、拟建项目竣工环保设施“三同时”验收 拟建项目所有环保设施均应与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。根据《建设项目环境保护管理条例》，在本工程具体验收内容见下表。 表7-5 环保措施“三同时”验收一览表 时段 类别 验收内容 验收要求 施 工 期 大气 环境 设置围挡及洒水作业，主体施工时用密目安全网围护 减少扬尘量，环境敏感点大气环境质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 水环境 施工营地生活污水利用旱厕收集处理后用于附近农田施肥。 废水不直接外排 隔油池、隔油沉淀池、导排系统等施工废水处理设施 废水循环利用 声环境 设备隔声、减震 敏感点声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求 固体废物处理 多余土石方运至临时渣场 均得到合理处置，不外排 不产生二次污染 生活垃圾交由环卫部门统一处理 生态 环境 生态宣教标牌等设施 保护植被及动植物，滞尘减噪、绿化、美观及临时工程生态恢复，防止水土流失，减少施工对生态环境的影响 对临时渣场、施工场地、临建设施等施工迹地平整、覆盖表土恢复成草地，撒播草籽。 环境 管理 编制环境监理报告，有环境监理报告 营运期 环境管理 通过环境保护验收工作，有验收报告

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果            （表八）

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 施工期 | 燃油机械 机动车 | NO2、SO2、CO、THC | 自然稀释 | 对环境影响小 |
|  |  | 扬尘 | TSP | 1、施工场地设置围挡，常洒水降低扬尘； 2、施工车辆拦网覆盖、车辆冲洗 3.主体施工时用密目安全网围护 | 尽可能减小扬尘对区域环境空气的影响 |
| 水污染物 | 施工期 | 施工废水 | SS、石油类 | 隔油沉淀池收集后回用，不外排 | 对环境影响小 |
|  |  | 生活污水 | COD、NH3-N | 施工营地生活污水利用旱厕收集处理后用于附近农田施肥。 |  |
| 固体 废弃物 | 施工期 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 生活垃圾交由环卫部门统一处理 | 对环境影响小 |
|  |  | 清淤工程 | 淤泥 | 清淤物经综合利用后的淤泥需外运至临时弃渣场 | 对环境影响小 |
|  |  | 土石方开挖 | 废弃土石方 | 多余土石方运至临时渣场 | 对环境影响小 |
| 噪声 | 设备选型应选择低噪声设备，安装时采取减震、隔声等措施降低噪声污染。 |
| 生态保护措施及预期效果： 主要为临时占地对生态的影响，临时占地包括临时渣场、施工便道和施工场地占地等，根据现场调查，临时占地类型主要为耕地和荒草地，施工期结束后，对临时占地进行复耕或绿化，减少了施工期对生态的影响。 |

结论与建议                                   （表九）

一、结论 1、项目概况 项目名称：松潘县小河乡丰河村韩家沟泥石流治理工程 建设单位：松潘县自然资源局 建设地址：松潘县小河乡丰河村 项目投资：本工程总投资为989.81万元，其中环保投资52万元。 建设内容：新建1座格栅坝、排导槽及对既有干砌石排导糟进行修补、清淤和铺底。 2、产业政策符合性结论 （1）根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017)，拟建项目属于“水利、环境和公共设施管理业——水利管理业——防洪除涝设施管理”，行业代码为N7610。 （2）根据中华人民共和国国家发展和改革委员会制定的《产业结构调整指导目录》（2019年）的要求，本项目建设属于中鼓励类第二项“水利”中的第18款“山洪地质灾害防治工程（山洪地质灾害防治区监测预报预警体系建设及山洪沟、泥石流沟和滑坡治理等）”的内容，本项目属于鼓励类项目。 根据以上分析，拟建项目属于鼓励发展的产业，同时拟建项目建设符合有关法律法规要求及当地环保部门的要求，故拟建项目的建设是符合国家和地方产业政策要求的。 3、规划、选址符合性分析 （1）规划符合性分析 本项目位于松潘县小河乡丰河村，属于地质灾害高易发区，本项目符合《四川省十三五水利规划》、《阿坝州水利发展“十三五”规划》、《松潘县2019年度地质灾害防御预案》、《中华人民共和国河道管理条例》、《中华人民共和国水污染防治法》。 （2）选址合理性分析 松潘县自然资源局出具了关于松潘县小河乡丰河村韩家沟泥石流治理工程项目建设用地审查意见的函（松自然资源函[2020]28号），明确“该项目为生态修复项目，建设地点位于小河乡丰河村。拟用地面积为1000平方米，该项目性质符合国家产业政策和供地政策，不涉及占用基本农田，不涉及农用地转用，不改变土地用途。” 本项目为泥石流治理工程，属于非污染型工程，项目区内不涉及野生动物及特殊景观保护区；不涉及鱼类三场及特殊保护鱼类；不涉及文物古迹、风景名胜，无名木古树、饮用水源保护区等重要环境敏感点，不占用林地和基本农田，无重大环境制约要素。 4、区域环境质量现状 （1）大气环境 评价区域内环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准的要求。 （2）地表水环境 韩家沟各监测指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准要求，韩家沟环境现状质量较好。 （3）声环境 评价区域昼间及夜间噪声值均满足《声环境质量标准》(GB3096－2008)2类标准要求，项目所在地声环境质量良好。 5、环境影响评价结论 （1）施工期环境影响分析 ①水环境影响 项目施工期间产生的废水量小，成份简单，施工废水经隔油池、隔油沉淀池沉淀后回用，施工营地生活污水利用旱厕收集处理后用于附近农田施肥。，不外排。对地表水环境影响较小。 ②声环境影响 项目施工过程中，通过加强施工机械的维护保养工作，合理安排施工场所和施工时间等措施，降低了噪声对外环境的影响。 ③大气环境影响 施工期产生的大气污染物有施工扬尘、施工设备（包括车辆）排放的烟气，施工期采取设置围挡及洒水作业，主体施工时用密目安全网围护措施后，对大气环境影响不会产生明显影响。 ④固体废弃物影响 根据现场调查，土石方施工选在少雨季节进行，土石方做到日产日清，经土石方平衡分析，本工程弃渣运至本项目临时弃渣场，弃渣场应采取防护措施挡护，避免造成水土流失。临时弃渣场在施工期结束后，及时进行复耕或绿化，对环境影响较小。 工程建设中，施工人员产生的生活垃圾为经过袋装收集后，由环卫部门统一处理，不影响环境。 ⑤生态环境影响 工程周边的植被主要为耕地，项目不涉及森林公园和自然保护区，建设区内无珍稀濒危植物种类，无国家重点保护野生植物种类以及无名木古树，且由于长期的人为活动，植被的原生性较差。工程占地及实物等已进行相应的补偿，因此对周边植被影响较小。 本工程所占用土地不涉及占用基本农田，不涉及农用地转用，不改变土地用途，以河滩地为主，水土流失情况为微度侵蚀。新增的水土流失主要集中在工程建设期。施工期由于工程开挖、占压造成的原地貌水土保持功能降低甚至丧失，导致土壤侵蚀加剧而增加的水土流失量。本项目施工期已结束，临时占用土地功能恢复为原貌，该区域水土流失情况恢复为施工期以前。因此，本项目施工期水土流失是暂时的，水土流失对区域影响不大。 （2）营运期的影响 1）生态环境影响分析 本工程建成后，由于将原有的自然沟壑改变为人工营造的混凝土排导槽，不利于岸边植被的生长。但影响是短暂的，一段时间以后植被又形成了新的群落。 2）景观环境影响 项目建成后自然沟壑景观改变为人工营造的混凝土排导槽，对周围景观造成一定的影响。 3）拦挡坝清淤工程 本项目运营期在有泥石流洪水的情况下，运营期在有泥石流洪水的情况下，规流堤会淤积一定的淤泥，淤泥需要及时清理以免影响后续防洪，淤泥量与洪水爆发次序有关，环评要求建设单位一旦发生洪水有淤泥淤积的情形下，建设单位应及时组织清理，淤泥清理至当地城建部门指定的地点堆存。 4）社会环境的影响分析 本工程的建设，可以提高韩家沟沿线防洪减灾的能力，促进松潘县小河乡丰河村社会经济的可持续发展。 本工程实施后，农业生态环境的改善将促使社会环境从根本上有所改善。 ①保护现有耕地。增产保粮，为农业生产稳定持续发展莫定了基础。 ②生态环境进一步改善，有效遏制洪灾的发生，为当地群众创造了良好的环境和生产、生活条件。这对改善了人们的生存环境，为当地群众创造良好的社会环境和生产生活条件。并对稳定群众思想情绪、加强民族团结、促进社会安定具有重要的经济政治意义。 6、环境正效应 （1）疏浚河槽、巩固河岸，提高城市防洪能力 松潘县小河乡丰河村居民和土地时常被洪水淹没，泥石流治理工程建成后，巩固河岸，使保护区防洪能力达到50年一遇洪水标准，同时提升城镇的整体形象。 （2）提高河道行洪能力，改善水环境 兴建泥石流治理工程，不仅可以拓宽、疏通河道，减少洪灾损失，而且也是韩家沟、涪江流域水环境综合治理的重要部分，有利于项目区域水土保持和环境卫生的改观。 （3）兴建防洪工程是水土保持的需要 受地震灾害影响韩家沟沿岸部分地段防洪措施不断垮塌，水土流失日益严重，新建归流堤、副坝基础挡土墙、排导槽边墙、底板修复及清淤对水土保持将起到积极的作用。 （4）形成完整防洪体系，保障灾民生命财产安全 地质灾害是影响当地社会稳定，制约经济发展的严重问题。本工程完工后，加大了韩家沟泄洪能力，减少河道侵蚀，保护沟道下游的农田和56户268人的生命财产安全，消除了地质灾害对经济发展的不利影响，并将有效地保护影响区内居民点、交通等公共设施。因此，整个防治工程有利于社会发展和人民安居乐业。 7、污染治理措施的合理性和有效性 该项目施工期无环境遗留问题，营运期无污染物产生，工程建成后具有良好的环境正效益。 8、总量控制 本项目不设总量控制指标。 9、评价结论 综上所述，“松潘县小河乡丰河村韩家沟泥石流治理工程”为产业结构调整指导目录中鼓励类项目。工程建设在认真落实各项环境保护和污染防治措施的基础上，工程施工期对环境的不利影响可以得到有效控制，不会对区域生态系统和造成不可恢复的不利影响。工程运行可以提高韩家沟防洪标准，保障人民生命、财产的安全，具有显著的社会效益和环境效益。从环保角度看，工程建设是可行的。 二、建议 ⑴通过规范施工作业带，规范施工临时道路，减少对植被的破坏，制定植被恢复措施，按施工设计方案进行绿化。 ⑵施工期间应对施工人员和附近居民加强生态保护的宣传教育，以公告、宣传册发放等形式教育施工人员，有效减轻施工对沿线生态的影响。

注 释 本报告表应附以下附件、附图： 附图 附图1 项目地理位置图 附图2 外环境关系图 附图3 施工平面图 附图4 监测布点图 附图5 本项目与四川省生态保护红线图 附图6 本项目与龙滴水自然保护区位置关系图 附图7 本项目区域内土地利用现状图 附件 附件1委托书 附件2 可研批复 附件3用地预审 附件4河道主管部门和规划部门意见 附件5 不涉及饮用水源保护区的证明 附件6监测报告 附件7专家意见 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 生态环境影响专项评价 声影响专项评价 土壤影响专项评价 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行